## Slide 1: Entête Protocoles
Georgios Arhodakis
Université Paris Dauphine

## Slide 2: Cette présentation est tout à fait librement réutilisable !
Ce support est constitué de la reproduction de documents utilisés pendant le cours; il ne prétend en aucune manière à l'exhaustivité et n'est destiné à être utilisé que comme une illustration dans le cadre du cours correspondant.
En tant que support de cours, ce document ne constitue pas une référence formelle et peut contenir des erreurs; ce support n'a notamment pas vocation à remplacer les normes, standards et autres spécifications techniques.
Ce support peut être réutilisé:
  - Soit en l’état;
  - Soit en l’état en modifiant le masque;
  - Soit en modifiant les visuels;
Il y a d’autant moins de « copyright » que j’ai moi-même cherché à droite ou à gauche l’idée pour le dessin de certains de ces visuels.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Slide 3: Hiérarchie des protocoles
Ethernet
Ethernet II
802.3
802.2 LLC
802.2 SNAP
LLC: Logical Link Control
SNAP: Sub Network Access Protocol

## Slide 4: Trame générique Ethernet & 802.3
FCS
?
46 octets  Données  1500 octets
6 octets
2
octets
64 octets  Taille d’une trame MAC  1518 octets
@ Destination
@ Source
6 octets
4 octets
Préambule
SOF
7 octets
1 octet
Type ou Longueur
Préambule  7 octets de 101010102 ou aa16
Start of Frame (SOF)  1 octet de 101010112 ou ab16
Type/Longueur  Type pour Ethernet, Longueur pour IEEE 802.3. Méthode de reconnaissance
  Si Champs  150010 (05DC16) alors Longueur d’une trame 802.3
  Si Champs > 150010 (05DC16) alors Type d’une trame DIX (Digital, Intel, Xerox) –Ethernet II
Type | Désignation | Type | Désignation
0x0600 | XNS | 0x0805 | X.25 Level 3
0x0800 | IPv4 | 0x0806 | ARP
0x0801 | X.75 Internet | 0x8035 | Reverse ARP
0x0802 | NBS Internet | 0x809B | AppleTalk
0x0803 | ECMA Internet | 0x8100 | Virtual LAN
0x0804 | Chaosnet | 0x8137 | Novell IPX
Pour plus d’information sur les types Ethernet

## Slide 5: Ethernet II: Trame MAC
FCS
Type
46 octets  Données  1500 octets
6 octets
2
octets
64 octets  Taille d’une trame MAC  1518 octets
@ Destination
@ Source
6 octets
4 octets
3 octets
N° ID Constructeur
3 octets
N° ID Équipement
Format des @ source & destination
ATTN: Les bits sont transmis à l’ordre inverse (least significant bit first)
A
A
A
A
A
A
1e Octet (8 bits)
6 Bits d’adresse
Bit Adresse Individuelle/Groupe
I/G
0
1
Individuelle
Groupe
U/L
0
1
Universelle
Locale
Bit Adresse Universelle/Locale
Bit 0 de l’octet 0
MACMedia Access Control

## Slide 6: 802.3: Trame MAC
FCS
SSAP
DSAP
Long.
46 octets  Données  1500 octets
6 octets
2
octets
64 octets  Taille d’une trame MAC  1518 octets
@ Destination
@ Source
6 octets
4 octets
Ctrl
802.3 Header
802.2 LLC Header
3 * 1 octet
43 octets  Données  1497 octets
38 octets  Données  1492 octets
OUIOrganizationally Unique Identifier
802.2 SNAP Header (5 octets)
Type (2 octets)
OUI (3 octets)
SNAPSub Network Access Protocol
DSAPDestination SAP
SSAPSource SAP
LLCLogical Link Control
SAPService Access Point

## Slide 7: xSAP
D
D
D
D
D
D
D
DSAP (8 bits)
Numéro de destination SAP
Bit Individuel/Groupe
I/G
0
1
Individuel
Groupe
S
S
S
S
S
S
S
SSAP (8 bits)
Numéro de source SAP
Bit Commande/Réponse
C/R
0
1
Commande
Réponse
Destination SAP (DSAP)
Source SAP (SSAP)
DSAP, SSAP = 0xAA / 0xAB, alors le service SNAP est requis

## Slide 8: 802.3ac: Extension Trame MAC
FCS
TAG
VLAN-ID
0x8100
?
46 octets  Données  1500 octets
6 octets
2
octets
68 octets  Taille d’une trame MAC  1522 octets
@ Destination
@ Source
6 octets
4 octets
802.3 Header
802.3ac Type
CFI
UP
VLAN-IDVirtual LAN Identifier
  Identifie le VLAN auquel appartient la trame
  0x000 & 0xfff sont des valeurs réservées, avec 0x000 indiquant l’inexistence de VLAN
Tag Control Information
12 bits
3 bits
CFICanonical Format Indicator
  Indique la présence de RIF
UPUser Priority (IEEE 802.1p)
  Niveau de priorité assigné à la trame Ethernet
802.3ac TAG
4 octets
2
octets
2
octets
1 bit
Virtual Local Area Network (VLAN) Tagging on Ethernet Networks
RIFRouting Information Field
Type ou Longueur

## Slide 9: Assignation des SAP
Port | Désignation | Port | Désignation
00 | Null LSAP | 8E | PROWAY (IEC 955) Active Station List Maintenance
02 | Individual LLC Sub layer Management Function | 98 | ARPANET Address Resolution Protocol (ARP)
03 | Group LLC Sub layer Management Function | … | …
04 | IBM SNA Path Control (Individual) | AA | Sub Network Access Protocol (SNAP)
05 | IBM SNA Path Control (Group) | … | 
06 | ARPANET Internet Protocol (IP) | BC | Banyan VINES
08 | SNA | … | …
0C | SNA | EO | Novell Netware
0E | PROWAY (IEC955) Network Management & Initialization | F0 | IBM NetBios
18 | Texas Instrument | F4 | IBM LAN Management (Individual)
42 | IEEE 802.1 Bridge Spanning Tree Protocol | F5 | IBM LAN Management (Group)
4E | EIA RS-511 Manufacturing Message Service | F8 | IBM Remote Protocol Load (RPL)
7E | ISO 8208 (X.25 over IEEE 802.2 Type 2 LLC) | FA | Ungermann-Bass
80 | Xerox Network Systems (XNS) | FE | ISO Network Layer Protocol
86 | Nestar | FF | Global LSAP

## Slide 10: Quelques-uns de ID constructeurs
00-00-0C | Cisco Systems
00-00-0E | Fujitsu
00-00-0F | NeXT
00-00-10 | SyTek
00-00-1D | Cabletron
00-80-37 | Ericsson Business Comm
00-DD-00 | Ungermann-Bass
00-DD-01 | Ungermann-Bass
02-07-01 | Racal InterLan
02-60-86 | Satelcom Mega Pac
02-60-8C | 3Com: IBM PC, Imagen, Valid, Cisco
02-CF-1F | CMC: Mascomp, Silicon Graphics, Prime EXL
08-00-02 | 3Com
08-00-03 | Advanced Computer Communications
08-00-05 | Symbolics LISP Machines
08-00-07 | Apple
08-00-08 | Bolt Beranek and Newman, Inc.
08-00-09 | Hewlett-Packard
08-00-2B | DEC
08-00-5A | IBM
Pour plus d’informations: http://map-ne.com/Ethernet/vendor.html

## Slide 11: Quelques-unes de @ Multicast
Adresse Multicast | Champ Type | Utilisation
01-00-0C-CC-CC-CC | -802- | CDP (Cisco Discovery Protocol), VTP (Virtual Trunking Protocol)
01-00-0C-DD-DD-DD | ? | CGMP (Cisco Group Management Protocol)
01-00-5E-00-00-00 À 01-00-5E-7F-FF-FF | 0800 | DoD Internet Multicast (RFC-1112)
01-00-5E-80-00-00 À 01-00-5E-FF-FF-FF | ? | DoD Internet reserved by IANA
01-80-C2-00-00-01 À 01-80-C2-00-00-FF | -802- | 802.1 alternate Spanning multicast
03-00-00-20-00-00 | -802- | IP Multicast Address (RFC1469)
33-33-00-00-00-00 À 33-33-FF-FF-FF-FF | 86dd | IPv6 Neighbor Discovery
Pour plus d’informations: http://map-ne.com/Ethernet/multicast.html

## Slide 12: Quelques-unes de @ Broadcast
Adresse Broadcast | Champ Type | Utilisation
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 0600 | XNS packets, Hello or gateway search? 6 packets every 15 seconds, per XNS station
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 0800 | IP (e.g. RWHOD via UDP) as needed
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 0804 | CHAOS
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 0806 | ARP (for IP and CHAOS) as needed
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 0BAD | Banyan
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 1600 | Valid packets, Hello or gateway search? 1 packets every 30 seconds, per valid station
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 8035 | Reverse ARP
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 807C | Merit Internodal (INP)
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 809B | EtherTalk
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 9001 | 3Com (ex Bridge) Name Service
FF-FF-FF-FF-FF-FF | 9002 | 3Com PCS/TCP Hello, Approx. 1 per minute per w/s
Pour plus d’informations: http://map-ne.com/Ethernet/multicast.html

## Slide 13: Relation OSI-ISO & IEEE 802.?
Physical Link
Data Link
802.3, 802.4, 802.5, …
Modèle OSI-ISO
MACMedium Access Control
Network Link
Physical Link
MAC
LLC ou LLC + SNAP
Network Link
Modèle IEEE
802.2
LLCLogical Link Control
802.2 LLC Control:
  Type-1 Connectionless (comme Ethernet V.2)
  Type-2 Acknowledged Connectionless (les trames sont acquittées, si non même que Type-1)
  Type-3 Connection Oriented (comme HDLC)
802.2 LLC Class:
  Type-1 Connectionless (comme Ethernet V.2)
  Type-2 Acknowledged Connectionless (les trames sont acquittées, si non même que Type-1)
  Type-3 Connection Oriented (comme HDLC)

## Slide 14: Relation OSI-ISO & IEEE 802.?
Physical Link
Data Link
Modèle OSI-ISO
Network Link
802.3 CSMA/CD MAC
802.2 LLC
Modèle IEEE
IP SAP=06
IPX SAP=e0
IBM SAP=f0
ISO SAP=fe
802.3 – 10 Base 5
802.3a – 10 Base 2
802.3i – 10 Base T

## Slide 15: Exemple de trame Ethernet II
FCS (4 octets)
@Destination (6 octets)
@Source (6 octets)
Type de protocole véhiculé (2 octets)
Préambule (7 octets)
Début de la trame (1 octet)
aa aa aa aa aa aa aa ab
08 00 20 0c a3 55 00 00 0c 46 ff bc 08 00 45 00
00 2c f1 9f 00 00 3b 06 3a 69 95 90 14 65 95 00
14 3e 05 db 00 17 32 99 20 01 00 00 00 00 60 02
10 00 db d6 00 00 02 04 05 b4 00 00 ww xx yy zz
16 octets
Trame
(64 octets)

## Slide 16: Exemple de trame 802.2 sous 802.3
Contrôle
@Destination Broadcast
(6 octets)
@Source (6 octets)
Longueur de la trame (2 octets)
Préambule (7 octets)
Début de la trame (1 octet)
16 octets
Trame
(97 octets)
DSAP=SSAP=0xe0
Trame 802.2 Non-SNAP, longueur de 97 octets, SAP = e0 ui/C 0:0:c0:c9:c0:e3 -> Broadcast
aa aa aa aa aa aa aa ab
ff ff ff ff ff ff 00 00 c0 c9 c0 e3 00 61 e0 e0
03 ff ff 00 60 00 04 95 90 14 00 ff ff ff ff ff
ff 04 52 95 90 14 00 00 00 c0 c9 c0 e3 40 08 00
02 06 40 57 48 49 54 46 4f 52 54 00 00 00 00 00
00 00 00 00 …………………

## Slide 17: Exemple de trame 802.2 SNAP sous 802.3
Contrôle
@Destination (6 octets)
@Source (6 octets)
Longueur de la trame (2 octets)
Préambule (7 octets)
Début de la trame (1 octet)
16 octets
Trame
(29 octets)
DSAP=SSAP=0xaa
Trame 802.2 SNAP, longueur de 29 octets, SAP = aa ui/C 0:80:19:0c:10:0a -> 08:00:20:0c:a3:55
aa aa aa aa aa aa aa ab
08 00 20 0c a3 55 00 80 19 0c 10 0a 00 1d aa aa 03 08 00 07 80 9b 00 15 00 00 00 03 00 03 8a 27 87 fc 03 c0 01 7e aa 00 00 00 00 00 00 00 00 02 12 02 12 00 00 93 4c 00 00 00 0a 00 …………………

## Slide 18: Encapsulage
En-tête 802.3
En-tête IP
En-tête TCP
En-tête Application
Données Utilisateur
Fin 802.3
Trame MAC
Données Utilisateur
En-tête TCP
En-tête Application
En-tête IP
En-tête 802.3
Données Utilisateur
En-tête Application
Données Utilisateur
En-tête TCP
En-tête Application
Données Utilisateur
En-tête IP
En-tête TCP
En-tête Application
Données Utilisateur
Segment TCP
Fin 802.3
Datagram IP
Préambule

## Slide 19: Modèle d’architecture
Network Interface Carte (matériel)
Network
Transport
Applications
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Wireless, Asynchronous, ATM, Frame Relay
RARP
ARP
Internet Protocole
ICMP
UDP
TCP
SMTP, FTP, Telnet, Gopher, WWW,…
SMTP  Simple Mail Transport Protocol
FTP  File Transfer Protocol
TCP  Transport Control Protocol
UDP  User Datagram Protocol
ICMP  Internet Control Message Protocol
ARP  Address Resolution Protocol
RARP  Reverse Address Resolution Protocol
WWW  World Wide Web

## Slide 20: Protocole IP
Le Protocole Internet (IP) permet la remise des paquets pour tous les autres protocoles de la suite. Il fournit un système de remise de données sans connexion et optimisé.
Il n’existe aucune garantie quant à la remise des paquets IP à leur destinataire ou à l’ordre dans lequel ils ont été envoyés.
La fonctionnalité de somme de contrôle du protocole ne confirme que l’intégrité de l’en-tête IP. Seuls les protocoles de niveau supérieur sont responsables des données contenues dans les paquets IP (et de leur ordre)

## Slide 21: Protocole ARP
Bien qu’il ne soit pas directement concerné par le transport des données, le protocole ARP (Address Resolution Protocol) est important. Il s’agit d’un protocole de maintenance qui prend en charge la suite de protocoles TCP/IP et est, en règle générale, invisible pour les utilisateurs et les applications.
Si deux systèmes doivent communiquer sur un réseau TCP/IP, l’expéditeur du paquet doit mapper l’adresse IP du destinataire final avec l’adresse physique de ce même destinataire. IP acquiert cette adresse physique en diffusant un paquet de demande spécial (paquet requête ARP) qui contient l’adresse IP du système de destination. Tous les systèmes disposant du protocole ARP sur le réseau IP local détectent ces messages à diffusion générale, et le système concerné répond en envoyant son adresse physique au demandeur (dans un paquet réponse ARP).
L’adresse physique/IP est alors stockée dans le cache ARP du système demandeur en vue d’une utilisation ultérieure. Dans la mesure où la réponse ARP peut également être diffusée sur le réseau, les autres systèmes du réseau peuvent utiliser cette information pour mettre à jour leurs caches ARP (utilisation de arp pour consultation des tables ARP)

## Slide 22: Protocole ICMP
Le Protocole Internet de Messages de Contrôle, appelé ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole de maintenance. Il permet à deux systèmes d’un réseau IP de partager des informations d’état et d’erreur. Ces informations peuvent être utilisées par les protocoles de niveau supérieur pour corriger les problèmes de transmission ou par les administrateurs de réseau pour détecter les problèmes liés au réseau.
Bien que les paquets ICMP soient encapsulés à l’intérieur de paquets IP, ils ne sont pas considérés comme relevant d’un protocole de niveau supérieur (ICMP est nécessaire pour tous les réseaux IP).
L’utilitaire ping utilise les paquets ICMP ‘demande d’écho’ et ‘réponse en écho’ afin de déterminer si un système donné d’un réseau IP fonctionne. C’est pourquoi l’utilitaire ping est utilisé pour diagnostiquer les défaillances au niveau d’un réseau IP ou des routeurs.

## Slide 23: Protocole TCP
Le protocole de niveau supérieur et le plus répandu de la suite est TCP (Transmission Control Protocol). Il offre un service fiable de remise des paquets, orienté connexion, au dessus de (ou encapsulé dans) IP.
TCP garantit la remise des paquets et l’ordre approprié des données ainsi qu’il fournit une fonctionnalité de somme de contrôle qui vérifie l’intégrité de l’en-tête des paquets et des données qu’ils contiennent.
Si un paquet TCP est endommagé ou perdu par le réseau au cours de la transmission, TCP retransmet ce paquet. Cette fiabilité fait de TCP un protocole bien adapté pour la transmission des données lors d’une session, pour les applications C/S et les services importants, tels que le courrier électronique. Toutefois, cette fiabilité engendre des contraintes. En effet, dans le cas des en-têtes TCP, des bits supplémentaires sont nécessaires afin de remettre les informations dans l’ordre approprié ainsi qu’une somme de contrôle obligatoire afin de garantir la fiabilité de l’en-tête des paquets TCP et des données qu’ils contiennent. Afin de garantir la bonne remise des données, le destinataire doit émettre un accusé de réception. Ces accusés de réception (Ack) génèrent un supplément de trafic sur le réseau, ralentissent le débit de transmission des données en faveur d’une plus grande fiabilité. Afin de réduire l’impact des performances, la plupart des hôtes envoient un accusé de réception pour tout autre segment ou après le dépassement d’un délai prédéfini.

## Slide 24: Protocole UDP
UDP (User Datagram Protocol), un complément du protocole TCP, offre un service de datagrammes sans connexion qui ne garantit ni la remise ni l’ordre des paquets délivrés (comme IP).
Les protocoles de niveau supérieur ou les applications peuvent fournir des mécanismes de fiabilité en plus de UDP/IP. Les sommes de contrôle des données sont facultatives dans le protocole UDP. Ceci permet d’échanger des données sur des réseaux à fiabilité élevée sans utiliser inutilement des ressources réseau ou du temps de traitement. Lorsque les sommes de contrôle du protocole UDP sont utilisées, elles valident l’intégrité de l’en-tête et des données. Les accusés de réception ne sont pas mis en œuvre par le protocole UDP mais par les protocoles de niveau supérieur. Le protocole UDP prend également en charge l’envoi de données d’un unique expéditeur vers plusieurs destinataires.

## Slide 25: Routage
Les réseaux sont interconnectés par des routeurs. Il s’agit de périphériques transférant les paquets IP d’un réseau vers un autre. Il vous est possible, pour chaque ordinateur d’un réseau, de gérer une table comportant une entrée pour chaque autre ordinateur ou réseau avec lequel l’ordinateur local communique.Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, la passerelle (routeur) par défaut est utilisée à la place (il s’agit d’un ordinateur connecté au sous-réseau local et à d’autres réseaux. Il connaît les identificateurs des autres réseaux de l’inter réseau et le moyen d’entrer en communication avec eux. Il n’est requis que pour les ordinateurs faisant partie d’un inter réseau).
Lors le protocole IP se prépare à envoyer un paquet, il insère l’adresse IP locale (source) et l’adresse de destination du paquet dans l’en-tête IP. Il examine ensuite l’adresse de destination, la compare avec le contenu d’un table d’itinéraires mise à jour localement et entreprend l’action appropriée en fonction du résultat de ses recherches. Les trois actions possibles sont les suivantes:
  Il peut transmettre le paquet à une couche de protocole supérieure à IP sur l’hôte local,
  Il peut être transféré à l’aide d’une des cartes réseaux connectées localement,
  Il peut être supprimé.

## Slide 26: Routage
La recherche dans la table d’itinéraires d’une adresse correspondant à l’adresse de destination s’effectue du particulier vers le général dans l’ordre suivant:
  Une correspondance exacte est recherchée dans la table (itinéraire de l’hôte),
  La partie hôte est retirée de l’adresse de destination et une correspondance est recherchée dans la table (itinéraire du sous-réseau),
  La partie sous-réseau est retirée de l’adresse de destination et une correspondance est recherchée dans la table (itinéraire du réseau),
  La passerelle par défaut est utilisée,
  Si aucune passerelle par défaut n’a été spécifiée, le paquet est supprimé
La passerelle par défaut pouvant contenir des informations sur les identificateurs d’autres réseaux de l’inter réseau, elle peut transférer le paquet vers d’autres routeurs jusqu’à ce qu’il soit enfin remis au routeur connecté à la destination spécifiée. Cette procédure est appelée routage.

## Slide 27: La pile du protocole TCP/IP
Network Interface Carte (matériel)
Network
Transport
Applications
Network Interface Carte (matériel)
Internet Protocole
ICMP
TCP/UDP
Applications
ARP/RARP

## Slide 28: En-tête IPv4
Longueur Totale
Fragment Offset
Adresse IP Destination
Options :::
Séquence de Contrôle
Identification
Adresse IP Source
Protocole
Flags
TTL
TOS
16 bits
16 bits
32 bits
Version
IHL
IHL (Internet Header Length), 4 bits
  Longueur de l’entête IP en mots de 32 bits.
    160  Longueur entête IP valide en bits  512
    20  Longueur entête IP valide en octets  64
    5  Longueur entête IP valide en quad words  16
Fragment Offset, 13 bits Indique le début du fragment dans le paquet original. La valeur est un multiple de 8 octets.

## Slide 29: Version - Format de l’entête du paquet IP
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Réservé
IPv4, Internet Protocol
ST, ST Datagram Mode
IPv6
4 bits
0
0
0
TP/IX, The Next Internet
0
0
1
PIP, The P Internet Protocol
0
1
0
TUBA
0
1
1
1
0
0
Réservé
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
SIP, Simple Internet Protocol
SIPP, Simple Internet Protocol Plus
IPv6

## Slide 30: Type de Service (TOS)
M
R
T
D
ToS (8 bits)
IP Precedence (niveau de priorité appliqué au paquet)
Routing Criteria
Not used
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Routine
Priority
Immediate
Flash
Flash Override
Critic/ECP
Inter Network Control
Network Control
0
1
Monetary Cost
Reliability
Throughput
Delay
0
1
0
1
0
1
Normal
Low
Normal
Normal
Normal
High
High
Minimize

## Slide 31: Flags
R
DF
MF
Flags (3 bits)
0
Réservé
Don’t Fragment – Contrôle la fragmentation du Datagram
More Fragments
0
1
0
1
Doit être 0
Fragmentation nécessaire
Dernier Fragment
+ de Fragments
Ne pas fragmenter

## Slide 32: Protocole – The Next Encapsulated Protocol
0 IPv6 Hop-by-Hop Option.
1 ICMP, Internet Control Message Protocol.
2 IGAP, IGMP for user Authentication Protocol - IGMP, Internet Group Management Protocol. RGMP, Router-port Group Management Protocol.
3 GGP, Gateway to Gateway Protocol.
4 IP in IP encapsulation.
5 ST, Internet Stream Protocol.
6 TCP, Transmission Control Protocol.
7 UCL
8 EGP, Exterior Gateway Protocol.
9 IGP, Interior Gateway Protocol
11 NVP, Network Voice Protocol.
15 XNET, Cross Net Debugger.
17 UDP, User Datagram Protocol.
18 TMux, Transport Multiplexing Protocol.
20 HMP, Host Monitoring Protocol.
27 RDP, Reliable Data Protocol.
28 IRTP, Internet Reliable Transaction Protocol
29 ISO-TP4, ISO Transport Class 4
30 NETBLT, Network Block Transfer
35 IDPR, Inter-Domain Policy Routing Protocol
41 IPv6 over IPv4
42 SDRP, Source Demand Routing Protocol
46 RSVP, Reservation Protocol
88 IGRP, Internet Gateway Routing Protocol
89 OSPFIGP, Open Shortest Path First Internet Gateway Protocol
…

## Slide 33: Options
Numéro d’option
0
1
Copy
Flag
Class
0
0
0
1
1
1
Not copied
Contrôle
Debug
Réservé
Réservé
Copied
0
1
Format 1: Unique octet précisant le Type d’Option
Format 2: Trois octets (Type d’option, longueur en nb d’octets de l’option, données de l’option)
Type d’option
Longueur de l’option
Données de l’option
Type d’option
NB: La longueur inclus l’ensemble des octets de l’option (type et longueur inclus)
Type 0: Fin de la liste des options
Type 1: Pas d’opération. Utilisé essentiellement pour l’alignement sur des frontières de 32 bits.
USAGE
Security
Stream Identifier
Source Route
Record Route
Timestamp
…
http://www.iana.org/assignments/ip-parameters

## Slide 34: Exemple de Fragmentation IP
MF
Last / More
DF
May / Don’t
Identification
Séquence
Longueur totale
Offset Fragment
0
0
1000
0
5140
0
Datagram IP Original
MF
Last / More
DF
May / Don’t
Identification
Séquence
Longueur totale
Offset Fragment
1
0
1000
0-0
1500
0
1
0
1000
0-1
1500
185
1
0
1000
0-2
1500
370
0
0
1000
0-3
700
555
Fragments IP (Ethernet)
Nb d’Octets d’origine (5140) < Nb d’Octets transmis (5200)

## Slide 35: En-tête IPv6
Type de Flux
Adresse IP Destination (128 bits)
Longueur des données utiles
Source Adresse IP Source (128 bits)
Nb des sauts
Entête Suivant
Classe de Trafic
8 bits
32 bits
Version
4 bits
8 bits
20 bits
8 bits
Version: Champs identique à IPv4
Classe de Trafic: ± le même rôle qu’en IPv4 (voir les assignations des bits)
Type de Flux: non utilisé actuellement
Longueur des Données utiles: Taille du Datagramme (≤ 64 KO) moins les 40 octets de l’entête IPv6
Entête Suivante: Interprétation des données transportées par le datagramme ou comment traiter intelligemment les options
Nb des sauts: ≈ au TTL d’IPv4. Lors la limite est atteinte, le datagramme ne doit plus être routé

## Slide 36: Extension d’Entêtes
Les Entêtes d’Extension sont chainés
Classe
Type de Flux
6
Sauts
Source
V
Longueur
Destination
Couche Supérieure Entête TCP
Charge Utile
Classe
Type de Flux
43
Sauts
Source
V
Longueur
Destination
Couche Supérieure Entête UDP
Charge Utile
Entête Routage
17
Classe
Type deFlux
43
Sauts
Source
V
Longueur
Destination
Couche Supérieure Entête TCP
Charge Utile
Entête Routage
60
Options de Destination
6

## Slide 37: Ordre d’Entêtes d’Extension
Les entêtes d’extension doivent être dans l’ordre suivant
Order | Header Type | Header Code
1 | Basic IPv6 Header | -
2 | Hop-by-Hop Options | 0
3 | Destination Options (with Routing options) | 60
4 | Routing Header | 43
5 | Fragment Header | 44
6 | Authentication Header | 51
7 | Encapsulating Security Payload (ESP) Header | 50
8 | Destination Options | 60
9 | Mobility Header | 135
- | No Next Header | 59
Upper Layer | TCP | 6
Upper Layer | UDP | 17
Upper Layer | ICMPv6 | 58
RFC 2460

## Slide 38: En-tête ICMP
Type du message ICMP : 0 = Echo Reply, …, 3 = Destination unreachable, …, 8 = Echo Request, …
Code du message ICMP : informations complémentaires à propos du type de message ICMP
Séquence de contrôle ICMP : même algorithme de calcul que « séquence de contrôle IP ». La séquence couvre uniquement l’en-tête ICMP.
Données ICMP : Données spécifiques au message ICMP (Type et Code)
Séquence de contrôle ICMP
Type du message ICMP
Données :::
Code du message ICMP
8 bits
16 bits
32 bits
8 bits
ICMP  Internet Control Message Protocole

## Slide 39: ICMP – exemple ping
Type du message ICMP : 0 = Echo Reply, 8 = Echo Request
Code du message ICMP : 0
Identificateur et numéro de séquence ICMP : utilisés par l’expéditeur pour trouver la correspondance « requête / réponse ».
Données ICMP : Données à retourner à l’expéditeur. « Echo reply » retourne toujours les mêmes données reçues lors de la requête. La longueur est variable.
Séquence de contrôle ICMP
Type (8 ou 0)
Données :::
Code (0)
8 bits
16 bits
32 bits
8 bits
Numéro de séquence
Identificateur

## Slide 40: ICMP – exemple destination unreachable
Envoi du message « destination unreachable » si un IMP ne peut pas « acheminer » ou « délivrer » un « datagramme »
Type du message ICMP : 3 = Destination unreachable
Code du message ICMP : code décrivant le problème plus précisément
Séquence de contrôle ICMP
Type (3)
En-tête IP + les premiers 64 bits du datagramme
Code (0-5)
8 bits
16 bits
32 bits
8 bits
Données :::
Non utilisé (doit être 0)
0/1 Network/Host unreachable,
2/3 Protocol/Port unreachable,
4 Fragmentation needed and DF set,
5 Source route failed,
6/7 Destination Network/Host unknown,
8 Source host isolated,
9/10 Communication with destination Network/Host administratively prohibited,
11/12 Network/Host unreachable for type of service
13 Communication administratively prohibited

## Slide 41: En-tête ARP
Type de l’adresse Matérielle (Hardware Address Type): 1 = Ethernet, 2 = IEEE 802 LAN, …
Type de l’adresse Protocole (Protocol Address Type): 2048 IPv4 (0x0800), …
Taille de l’adresse Matérielle (Hardware Address Length): 6 pour Ethernet et IEEE 802, …
Taille de l’adresse Protocole (Protocol Address Length): 4 pour IPv4, …
Type d’opération (Operation Type): 1 pour Request, 2 pour Reply, …
Type de l’adresse Protocole
Type d’opération
Adresse Source Protocole (cont.)
Adresse Destination Matérielle (cont.)
Adresse Source Matérielle (cont.)
Taille de l’adresse Matérielle
Adresse Source Matérielle
Adresse Source Protocole
Taille de l’adresse Protocole
Adresse Destination Protocole
16 bits
16 bits
32 bits
Type de l’adresse Matérielle
Adresse Destination Matérielle

## Slide 42: ARP – Address Resolution Protocol
A
B
C
R
ARP
ARP
ARP
Router

## Slide 43: En-tête UDP
Port Source
Port Destination
Longueur
Séquence de contrôle
Données :::
16 bits
16 bits
32 bits
La séquence de contrôle nécessite la présence d’un pseudo en-tête. Calcul de la séquence de contrôle:
  Mettre le champ à 0
  Calculer sur 16 bits le complément à 1 de la somme de l’objet dans son ensemble (Pseudo en-tête, en-tête UDP et données utilisateur)

## Slide 44: Pseudo En-tête UDP
@ IPv4 Source
Protocole
@ IPv4 Destination
Longueur totale UDP
0
8 bits
16 bits
32 bits
8 bits
Pseudo en-tête UDP nécessaire pour le calcul de la séquence de contrôle. Son usage permet de vérifier que le data-gramme UDP a atteint la bonne destination (destination recherchée)
Protocole: type de protocole IP (17 pour UDP)
Longueur: uniquement la taille du data-gramme UDP sans la taille du pseudo en-tête

## Slide 45: UDP - Démultiplexage
IP
UDP – Démultiplexage des portes
PorteZ
……
PorteB
PorteA
ProcessusA
ProcessusB
ProcessusZ

## Slide 46: En-tête TCP
Port Source
Port Destination
Numéro de Séquence
Numéro d’Acquittement
Options :::
Données :::
Fenêtre
Pointer d’Urgence
Séquence de contrôle
Bits de Contrôle
Réservé
Data Offset
ECN
16 bits
16 bits
32 bits

## Slide 47: Explicit Congestion Notification (ECN)
ECT: ECN-Capable Transport
Assignation IP Obsolete (RFC 2481)
0
0
0
1
1
1
Not-ECT (Not ECN-Capable Transport)
ECT(0) (ECN-Capable Transport(0))
CE (Congestion Experienced in End-Nodes)
ECT(1) (ECN-Capable Transport(1))
0
1
ECT
CE
CE: Congestion Experience
CWR: Congestion Window Reduced
ECN: 2 bits
Assignation TCP (RFC 3168)
CWR
ECE
Voir http://www.networksorcery.com/enp/default0502.htm pour plus d’informations
CWR = 1, sender has cut congestion window in half
ECE = 1, receiver cuts congestion window in half
ECE: ECN-Echo

## Slide 48: Bits de Contrôle
R
S
F
Flags (6 bits)
U
A
P
Urgent: Indicates that the Urgent pointer is valid. There is urgent data.
Acknowledge: The acknowledgment number is valid. This will usually be set
Push: The data should be passed to the application as soon as possible. This will typically involve flushing buffers
Reset: Reset the connection. This involves marking the sequence numbers as invalid.
Synchronization: The synchronize bit is used to establish initial agreement on the sequence numbers.
Finish: The sender has finished sending data. This fact will, normally, be passed on to the application as close

## Slide 49: Fenêtre glissante (Sliding Window)
Caractères transmis et acquittés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
…
Caractères transmis et non acquittés
Caractères à transmettre sans délais
Caractères à transmettre après déplacement de la fenêtre
Fenêtre courante
Trois Pointeurs:
  Le Pointeur de Gauche marque le début de la fenêtre en cours et sépare les caractères transmis et acquittés de caractères à traiter ou en cours de traitement.
  Le Pointeur de Droite marque la fin de la fenêtre en cours et définit le dernier caractère à transmettre avant la réception des acquittements.
  Le Pointeur de Centre sépare les caractères transmis de ceux à transmettre.
PG
PC
PD

## Slide 50: Pseudo En-tête TCP
@ IPv4 Source
Protocole
@ IPv4 Destination
Longueur totale TCP
0
8 bits
16 bits
32 bits
8 bits
Pseudo en-tête TCP nécessaire pour le calcul de la séquence de contrôle. Son usage permet de vérifier que le segment TCP a atteint la bonne destination (destination recherchée)
Protocole: type de protocole IP (6 pour TCP)
Longueur: la taille du segment TCP plus la taille de l’en-tête TCP (la taille du pseudo en-tête n’est pas incluse)

## Slide 51: Options TCP (Format)
Format 1: Unique octet précisant le Type d’Option
Format 2: Trois octets (Type d’option, longueur en nb d’octets de l’option, données de l’option)
Type d’option
Longueur de l’option
Données de l’option
Type d’option
Type 0: Fin de la liste des options (End of Option List)
Type 1: Pas d’opération. Utilisé essentiellement pour l’alignement sur des frontières de 32 bits.
Type 4: Maximum Segment Size (MSS) – Format 2. 4 octets (1 octet pour le type de l’option, 1 octet pour la longueur de l’option et 2 octets pour la valeur de l’option).
0000 0000
0000 0001
00000010
00000100
-------- --------
Max Seg. Size
Exemples

## Slide 52: TCP – Multiplexage / Démultiplexage
IP
TCP
Multiplexage / Démultiplexage des portes
……
PorteI
……
ProcessusI
IP
TCP
Multiplexage / Démultiplexage des portes
……
PorteJ
……
ProcessusJ
Connexion
Non Fiable
Data grammes IP
Connexion
Fiable
Paquets TCP