## Slide 1: Transmission de l’information Éléments de base
Georges Arhodakis

## Slide 2: Cette présentation est tout à fait librement réutilisable !
Ce support est constitué de la reproduction de documents utilisés pendant le cours; il ne prétend en aucune manière à l'exhaustivité et n'est destiné à être utilisé que comme une illustration dans le cadre du cours correspondant.
En tant que support de cours, ce document ne constitue pas une référence formelle et peut contenir des erreurs; ce support n'a notamment pas vocation à remplacer les normes, standards et autres spécifications techniques.
Ce support peut être réutilisé:
  - Soit en l’état;
  - Soit en l’état en modifiant le masque;
  - Soit en modifiant les visuels;
Il y a d’autant moins de « copyright » que j’ai moi-même cherché à droite ou à gauche l’idée pour le dessin de certains de ces visuels.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Slide 3: Historique
1865 Télégraphe (S.B. Morse)
1876 Téléphone (Graham Bell)
1930 Télévision (principes)
1963 Télex, liaisons spécialisées
1964 Transmission de données sur RTC
1969 Internet
1970 Réseaux locaux
1977 Transmic
1978 X.25 (Transpac)
1988 ISDN (RNIS – Numéris)
1995 ATM
1996 Frame Relay

## Slide 4: Transport de l’information - proximité
Canal de transmission
ETTD (DTE)
ETTD (DTE)
ETTD Équipement Terminal de Traitement de Données
DTE Data Terminal Equipment
Canal de transmission de données ou support physique (Coaxial, Fibre Optique, Paire Torsadée, …)

## Slide 5: Transport de l’information - distance
Canal de transmission
ETTD (DTE)
ETTD (DTE)
ETCD Équipement Terminal de Communication de Données (modem, …)
DCE Data Communication Equipment
Canal de transmission (Ligne téléphonique, …)
ETCD (DCE)
ETCD (DCE)
Circuits de données

## Slide 6: Liaison de Données
C.A.  Commande d’Appareils
C.L.  Commande de Liaison
CA
CL
a1
a2
a3
CL
CA
b1
b2
b3
Circuit de Données
Liaison de Données
A
B

## Slide 7: Nature de l’information transportée
Support de transmission
ETTD (DTE)
ETTD (DTE)
Propagations des ondes:
  Électrique (paires métalliques, coaxial, …)
  Électromagnétique (milieu aérien)
  Lumineuse (milieu aérien, fibre optique, …)
ETCD (DCE)
ETCD (DCE)
Circuits de données
Transmission des données
Numérique
Analogique
Numérique
1
0
1
1
1
0
1
1
bits
bits

## Slide 8: Supports de Transmission
Type | Bande Passante | Utilisation
Paire Torsadée (TP) | > 100 kHz | Téléphonie, LAN (UTP, STP)
Câble Coaxial | > 100 MHz | Télévision, LAN, RAN, MAN
Fibre Optique | > 1 GHz | LAN, MAN, RAN, WAN Mono mode ±60km, Multi mode ±2km
Faisceaux Hertziens | Variable (suivant nature & fréquence) | MAN, LAN, RAN
Satellites | > 10 GHz X canaux | WAN
LAN  Local Area Network
MAN  Metropolitan Area Network
WAN  Wide Area Network
UTP  Unshielded Twisted Pair
STP  Shielded Twisted Pair
RAN  Regional Area Network

## Slide 9: Liaison Point à Point
Poste de travail A
Poste de travail B

## Slide 10: Liaisons Directes Point à Point
Poste de travail A
Poste de travail B
Poste de travail C
Serveur

## Slide 11: Liaisons MultiPoint
Poste de travail A
Poste de travail B
Poste de travail C
Serveur

## Slide 12: Liaisons en Boucle
Poste de travail A
Poste de travail B
Poste de travail C
Serveur
.
.
.
.

## Slide 13: Liaison P2P: Échanges1
Source
Destination
Information
Accusé de réception

## Slide 14: Liaison P2P: Échanges2
Source
Destination
Invitation à recevoir
Information
Accusé de réception
Contrôle du transfert d’Information, Invitation à recevoir

## Slide 15: Liaison P2P: Échanges3
Source
Destination
Information
Invitation à émettre
Accusé de réception
Contrôle du transfert d’Information, Invitation à émettre

## Slide 16: Liaison PàP Simplex
ETTD
Station A
Station B
ETTD
ETCD
ETCD
Source
Destination
Unidirectionnel
La transmission se fait à sens unique. L'un des équipements est émetteur et l'autre est récepteur. La liaison n'a donc lieu que dans un seul sens, ce qui est le cas des liaisons de télévision, par exemple.

## Slide 17: Liaison P2P Symétrique
Station A
Station B
Information
S
D
e
r
S
D
e
r
Accusé de réception
Accusé de réception
Information

## Slide 18: Liaison PàP Half-Duplex
ETTD
Station A
Station B
ETTD
ETCD
ETCD
Source
Destination
Bidirectionnel à l’alternat
Source
Destination
Temps de basculement de la liaison (Commutation)
C’est une liaison bidirectionnelle, mais alternée. Cela signifie qu'un des équipements est émetteur quand l'autre est récepteur, et vice-versa.

## Slide 19: Liaison P2P Dissymétrique
Station A
Station B
Information
S
D
e
r
S
D
e
r
Invitation à émettre & Accusé de réception
Accusé de réception
Information

## Slide 20: Liaison PàP Full-Duplex
ETTD
Station A
Station B
ETTD
ETCD
ETCD
Source
Destination
Bidirectionnel Simultané
Source
Destination
La liaison est bidirectionnelle en simultané. Les informations transitent dans les deux sens simultanément.

## Slide 21: Liaison P2P Équilibré
Station A
Station B
S
D
e
r
S
D
e
r
1e
2e
1e
2e

## Slide 22: Liaison P2P FSA
DTE Controlled & Not Ready,
DCE Ready
01,Off
0,Off
F.S.A. : Finite State Automaton
Ready (DTE & DCE)
1,Off
1,Off
DTE Uncontrolled & Not Ready,
DCE Ready
0,Off
1,Off
DTE Controlled & Not Ready,
DCE Ready
01,Off
0,Off
DTE Uncontrolled & Not Ready,
DCE Ready
0,Off
0,Off
DTE Ready, DCE Not Ready
1,Off
0,Off
DTE
DCE

## Slide 23: Liaison P2P FSA: Légende
n
State Name
t, c
r, i
DTE
DCE
n State Number
t Signal on Transmit circuit
c Signal on Control circuit
r Signal on Receive circuit
i Signal on Indication circuit
0 & 1 Steady Binary Conditions
0,1 Alternate Binary Conditions
Off & On Continuous Off & On Conditions
Transition
Responsible for the Transition
DTE
DCE

## Slide 24: Transmission en Série
Serial Input/Output Processor
0
1
0
0
0
0
0
1
A
4116
6510
1018
P
Bus de Données
8,16,32, …
Bus d’Adresses
8,16,32, …
Bus de Contrôle
8,16,32, …
Txmit Shift Register
Ctrl Data
Register
0
0
0
0
0
0
0
0
Rxmit Shift Register
Connecteur d’interface
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

## Slide 25: Transmission en Série-Synchrone1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Synchronisation de Bits
Temps
Intervalle de bit
Milieu de bit
Signal d’horloge
Instant de transmission

## Slide 26: Transmission en Série-Synchrone2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Synchronisation de Caractères
Temps
Frontière de caractères
SYN
Caractère de synchronisation
0
1
Caractère A
Caractère de synchronisation unique
Caractère de synchronisation doublé
0
1
1
0
0
1
0
0
SYN1
Caractère de synchronisation
0
1
1
0
0
1
0
0
SYN2
Caractère de synchronisation

## Slide 27: Transmission en Série-Asynchrone
Temps
Fin de caractère
Caractère à transmettre
Caractère transmit
1
Start bit
1
0
0
0
0
0
0
1
Caractère A
1
0
0
0
0
0
0
1
Caractère A
Caractère à transmettre et sa parité
Parité (Paire, Impaire, None, Space, Mark)
?
1
0
0
0
0
0
0
1
Caractère A
1
1, 1½ ou 2 Stop bit
Fin de caractère
Parité

## Slide 28: Transmission en Parallèle
Parallel Input/Output Processor
0
1
0
0
0
0
0
1
A
4116
6510
1018
Bus de Données
8,16,32, …
Bus d’Adresses
8,16,32, …
Bus de Contrôle
8,16,32, …
Txmit Register
Ctrl Data
Register
0
0
0
0
0
0
0
0
Rxmit Register
Connecteur d’interface
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
Autant des fils que des bits
Directionnelle
Transmission Différentielle
Signalisation

## Slide 29: Bande Passante (Hz)
Caractéristique de tout support de transmission. C’est la bande des fréquences dans laquelle les signaux sont correctement émis/reçus.
L’atmosphère élimine les UV
L’oreille humain est sensible dans la bande des fréquences 15-15000 Hz
Hertz  La fréquences d’un signal est le nombre des périodes (ou d’oscillations) par seconde. Elle s’exprime en Hz, kHz, MHz, GHz, …

## Slide 30: Transmission des données et Bande Passante
Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support physique
La transmission d’un signal à spectre étroit sur un support à large bande passante résulte à une mauvaise utilisation du support de transmission
Les technologies de Modulation/Démodulation et de Multiplexage/Démultiplexage peuvent palier aux inadéquations d’usage (par exemple, point précédent)
  Adapter les signaux au support
  Rentabiliser l’utilisation du support

## Slide 31: Modulation: Principe
Modulateur
Signal utile
Onde porteuse
Signal transmis sur la ligne
a: est l'amplitude instantanée (niveau de tension) du signal à un instant donné t
A: l'amplitude maximale
f : la fréquence de l'onde porteuse ( , T = période)
: la phase
Un signal est caractérisé par son amplitude A, sa fréquence f et sa phase , il peut être représenté comme une fonction dans le temps par l’expression:
Le signal est transporté sous la forme d’une onde faisant varier une des caractéristiques physiques du support:
  dpp électrique,
  onde radio-électrique,
  intensité lumineuse, …

## Slide 32: Modulation: Principe
Modulateur
Signal utile
Onde porteuse
Signal transmis sur la ligne
Nous faisons subir de déformations (ou modulations) à cette porteuse pour distinguer les éléments du message.
Quatre types de modulation:
  Amplitude,
  Fréquence,
  Phase (Synchronisation)
  Combinée (par exemple, amplitude et phase)
Nombre des modulations/seconde = f(w) du canal de transmission
Le signal se présente sous la forme d’une onde de base régulière: la porteuse
P(t) = Ap cos (2ftp + p)

## Slide 33: Modulation: Principe
Modulateur
Signal utile
Onde porteuse
Signal transmis sur la ligne
Variation des paramètres de l'onde porteuse en fonction de la valeur binaire à transmettre.
La modulation est la transformation d’un signal à transmettre en un signal adapté à la transmission sur un support physique.
  Transposition dans un domaine de fréquences adapté au support de transmission
  Meilleure protection du signal contre le bruit
  Transmission simultanée des messages dans de bandes de fréquences adjacentes  meilleure utilisation du support

## Slide 34: Modulation: L’onde
Asin (2ft + )
A
A
t
t


Asin (2ft)
Deux signaux sinusoïdaux déphasés

## Slide 35: Modulation: Fréquence
F1
F2
F1
F1
F1
F2
F2

## Slide 36: Modulation: Phase1
F1
F2
F1
F1
F1
F2
F2
Décalage de la phase de 180°

## Slide 37: Modulation: Phase2
Décalage de la phase avec codage
000
011
010
100
101
110
111
001
45°

## Slide 38: Modulation: Amplitude
Modulation d’amplitude

## Slide 39: Modulation: Numérique1
Signal utile
Onde porteuse

## Slide 40: Modulation: Numérique2
Modulation d’Impulsion en Amplitude (MIA)

## Slide 41: Modulation: Numérique3
Modulation d’Impulsion en Durée (MID)

## Slide 42: Modulation: Numérique4
Modulation d’Impulsion en Position (MIP)

## Slide 43: Modulation: Débit binaire / Bauds
Dans une transmission asynchrone, il est préférable de se référer à la notion de rapidité de modulation exprimée en Bauds, et notée R. Si T représente la durée en secondes de l'intervalle significatif le plus court séparant deux instants significatifs successifs - intervalle de modulation, alors le nombre maximum de changement d’état par seconde représente la rapidité de modulation R.
Le débit binaire D d'une voie de données est le nombre maximum de symboles binaires transmis par seconde sur cette voie.
Si la nature des bits transmis ne nous intéresse pas (information, contrôle, synchronisation, etc.), il est clair que cette définition est surtout utilisée dans le cas d'une transmission synchrone.
Exemple: Pour un canal sans bruit de 3 kHz transmettant des informations binaires
R = 2*3000 = 6000 bauds

## Slide 44: Modulation de la porteuse en fréquence
Deux valeurs de la fréquence {0,1}
  L’intervalle de modulation T est égal au transport d’un élément binaire (bit)
Quatre valeurs de la fréquence {00, 01, 10, 11}
  L’intervalle de modulation T est égal au transport de deux éléments binaires (bits)

## Slide 45: Modulation et débit binaire
De manière générale,
  q: nombre des bits par intervalle de modulation (valence du signal = 2q)
Remarque:
  Lorsque q = 1 (modulation simple), le débit binaire (bits/s) est égal à la rapidité de modulation (Bauds).
  Par abus du langage, nous avons pu parlé de Débits en Bauds – q  1

## Slide 46: Théorème de C. Shannon
Signal / Bruit
Claude SHANNON, 1948, Théorie de l’Information
H: bande passante du canal
S: puissance du signal
N: puissance du bruit (Noise)
Exemples:
  S/N = 10 <> 10 dB
  S/N = 100 <> 20 dB
  S/N = 1000 <> 30 dB
  S/N = 2 <> 2 dB
Débit
  Exemple: Sur un canal de 3 kHz, avec un rapport S/N de 30 dB, R  30 kbits/s

## Slide 47: Théorème de H. Nyquist
Théorème de H. Nyquist
Critère de H. Nyquist
Dans un canal de transmission sans bruit
SI l’on passe un signal quelconque à travers un filtre passe-bas
de bande passante H Hz
ALORS le signal filtré peut être complètement reconstitué si l’on échantillonne
à une fréquence 2H Hz
H: Fréquence maximum (Bande Passante)
V: Nombre de niveaux discrets du signal (voltage)

## Slide 48: Les Modems
Contraction de modulateur / démodulateur, le modem (souvent appelé ETCD) intervient entre un ETTD et une ligne de communication afin de permettre le dialogue de ceux-ci. Ces fonctions principales sont :
ETCD: Équipement Terminal de Communication des Données
ETTD: Équipement Terminal de Traitement des Données
DCE: Data Communication Equipment
DTE: Data Terminal Equipment
Modulation. Les informations numériques (bits) en provenance de ETTD sont converties en signaux analogiques correspondants aux spécifications de la ligne de communication.
Démodulation. En réception, il convertit les signaux analogiques en information numérique qu'il transmet ensuite au ETTD.
Réseaux1
Modem
Modem
1Réseaux: Réseaux Téléphoniques Commutés (RTC) Analogiques / Numériques; Réseaux Publics/Privés Réels/Virtuels à commutation des Paquets;

## Slide 49: ISDN ou RNIS
La connexion au réseau s’effectue au travers d’une ligne classique de type U (ligne téléphonique 2 fils). L’accès au réseau s’opère au travers du BRA (Basic Rate Access) qui offre deux canaux B de 64 kbps/canal pour la voix, l’image et les données et un canal de 16 kbps pour les services associés entre le réseau et le NT1.
NT1
ISDN  Integrated Services Digital Network
RNIS  Réseau Numérique à Intégration de Services
NT1  Network Termination 1
ISDN
2 * B + D
Voix
Voix, Images, Données

## Slide 50: S-Bus
Ligne U
NT1
Jusqu’à 8 terminaux ISDN
d  200 m
S-Bus
Rx
Tx
Résistances de terminaison du bus
Ligne U
NT1
Jusqu’à 4 terminaux ISDN
La distance minimale entre 2 équipement ISDN est de 25m.
d  500 m
S-Bus
Rx
Tx
Résistances de terminaison du bus
Short passive Bus
Extended passive Bus
Dans le cas d’un lien Point à Point entre le NT1 et l’équipement ISDN, la distance peut atteindre 1000m. Il ne peut y avoir qu’un seul équipement dans ce type de raccordement.

## Slide 51: ISDN ou RNIS
Ο τερματισμός του S-bus για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες συνδέσεις επιτυγχάνεται τερματίζοντας το ζεύγος εκπομπής (Tx) και λήψης (Rx) της αρτηρίας µε αντιστάσεις 100 Ω, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αναφέρεται ότι ορισμένες συσκευές ISDN έχουν ενσωματωμένες τις αντιστάσεις 100 Ω. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να τερματίσετε το S-bus τοποθετώντας μια τέτοια συσκευή στο άκρο του S-bus.

## Slide 52: Multiplexage
Objectif
  Optimiser l’usage des canaux des transmission  transit simultané du maximum d’informations
Principe
  Traiter le signal pour concentrer des flux d’origines diverses sous forme d’un signal composite unique  signal multiplex
Moyens
  Multiplexage en fréquences
  Multiplexage temporel
  Multiplexage temporel statique
Multiplexeur / Demultiplexeur
M
Multiplexeur / Demultiplexeur
M
Voies E/S
Voies E/S
Canal de transmission
ETCD

## Slide 53: Multiplexage en fréquence
Principe
  Découper la bande passante d’un canal de transmission en plusieurs sous bandes, chaque sous bande est affectée à une voie de transmission
Lundi de 19H00 à 21H30
Jeudi de 09H00 à 11H30
Vendredi de 19H00 à 21H30
Lundi de 19H00 à 21H30
Jeudi de 09H00 à 11H30
Vendredi de 19H00 à 21H30

## Slide 54: Multiplexage Temporel
Principe
  Des bits ou des octets sont prélevés successivement, de manière cyclique, sur les différentes voies reliées au multiplexeur pour construire un train des bits ou d’octets qui constituera le signal composite.
111111111111111111
333333333333333333
555555555555555555
111
333
555
333
555
111
Chaque intervalle de temps (IT) est affecté à une voie
Time Division Multiplexing (TDM)

## Slide 55: Multiplexage Temporel Statique
Principe
  Le prélèvement successif sur les différentes voies du multiplexeur n’est plus cyclique mais modifié dynamiquement en permanence selon l’activité réelle de chacune d’elles.
  Le multiplexage temporel statique peut récupérer la bande passante des voies inactives mais a l’obligation de transmettre le numéro ou l’adresse de la voie émettrice
Time Division Multiplexing (TDM)
Avantage
  Utilisation d’une voie d’acheminement du signal composite dont le débit Dt est inférieur à la somme des débits des voies reliées au multiplexeur Di
  La sur-allocation (Overbooking), rapport Di / Dt couramment de 4 à 5, est très utilisée pour les lignes spécialisées permanentes.

## Slide 56: Types de transmissions
Transmission analogique:
  Signal analogique (radio, téléphone, …)
  Signal numérique (ordinateur, …)
Transmission numérique:
  Signal numérique (bande de base, téléphone, …)
  Signal analogique (MIC*)  nécessite la numérisation du signal
* MIC – Modulation par impulsion et codage/Pulse Coding Modulation

## Slide 57: Transmissions analogiques
Appelées aussi Transmissions par Modulation d’une Onde Porteuse
Le spectre des signaux modulés est centré sur la fréquence porteuse
La largeur du spectre est égale à la largeur du spectre des signaux à transmettre  Transmission par transposition des fréquences
La porteuse n’a d’autre rôle que de transporter les signaux dans la bande passante du support. Elle ne véhicule en elle-même aucune information, seule sa modulation a une signification.
L’opération de modulation/démodulation est réalisée par un modem (ou ETCD)

## Slide 58: Transmissions analogiques
Utilisation des différentes modulations
Modulation d’amplitude:
  Radiodiffusion mono et stéréophonique, téléphonie, …
Modulation de fréquence:
  Radiodiffusion stéréophonique, télédiffusion, téléphonie, …
Modulation de phase:
  Transport des signaux numériques sur les circuits téléphoniques, faisceaux Hertziens (2GHz/370MHz), liaisons satellites, …

## Slide 59: Transmissions numériques
Appelées aussi Transmissions Bande de Base
Un signal en Bande de Base ne subit pas de transposition en fréquence, l’ETCD est un simple codeur (codeur bande de base), utilisable uniquement sur les supports n’introduisant pas de décalage en fréquence.
Le signal en Bande de Base occupe toute la bande passante disponible
Son avantage réside sur sa simplicité et son faible coût (pas de phase de modulation démodulation)
Suite de symboles binaires de durée T
Suite de symboles transformés de durée 
Codeur Bande de Base
Fonction de codage
La suite des symboles transformés appartient à un alphabet fini:  = n x T, (n  N, n > 0)

## Slide 60: Codage d’un signal
La transmission directe d’une suite de symboles binaires n’est pas possible:
  Limitation de la bande passante vers les fréquences extrêmes de nombreux supports de transmission
    transformateurs d’isolement,
    adaptateurs d’impédance,
    …
  Transmission du rythme d’horloge nécessaire à la reconstitution de la séquence des données reçues
  La déformation des signaux transmis augmente avec la largeur de la bande de fréquences utilisée (on cherche à réduire la fréquence principale du signal transmis)
Les fonctions de codage permettent d’adapter le signal au support de transmission
Codage à deux (-, + ), ou 3 (-, 0, + ) niveaux

## Slide 61: Fonctions de Codage
Codage à deux niveaux:
  Codage NRZ (Non Return to Zero)  0  -, 1  +
  Exemple: la suite binaire 10000101111 est représentée par:
Le débit maximum théorique est le double de la fréquence utilisée pour le signal  nous transmettons deux bits pour un hertz
Le spectre de puissance du signal NRZ est concentré au voisinage des basses fréquences  mauvaise transmission par le support

## Slide 62: Fonctions de Codage
Codage à deux niveaux:
  Codage NRZI (Non Return to Zero Inverted)  0  -, 1  +
  Principe : on produit une transition du signal pour chaque 1, pas de transition pour les 0.
  Exemple: la suite binaire 10000101111 est représentée par:
Avec le codage NRZI, nous voyons que la transmission de longues séries de 0 provoque un signal sans transition sur une longue période. Le débit binaire est le double de la fréquence maximale du signal  nous transmettons deux bits pour un hertz

## Slide 63: Fonctions de Codage
Codage à deux niveaux - Manchester:
  Consiste à introduire dans le signal des transitions au milieu de chaque intervalle Ā  0  front montant, 1  front descendant
  Exemple: la même suite binaire que précédemment (10000101111) sera codée:
Un bit 0 ou 1 étant caractérisé par une transition du signal et non par un état (cas des autres codages)  il est très peu sensible aux erreurs de transmission
La présence de parasites peut endommager le signal et le rendre incompréhensible par le récepteur, mais ne peut pas transformer accidentellement un 0 en 1 ou inversement
Le codage Manchester nécessite un débit sur le canal de transmission deux fois plus élevé que le codage binaire  inconvénient
Le spectre de puissance du signal Manchester s’étale sur la bande de fréquence (0, 2)  bien adapter à un support à bande passante assez large

## Slide 64: Fonctions de Codage
Codage à deux niveaux - Manchester différentiel:
  La présence ou l’absence de transition au début de l’intervalle du signal d’horloge réalise le codage. Un 1 est codé par l’absence de transition, un 0 est codé par une transition au début du cycle d’horloge  (-1) -  = 0  front montant, (-1) -  = 1  front descendant
  Exemple: la même suite binaire que précédemment (10000101111) sera codée:
Mêmes caractéristiques que précédemment
Les bits transmis sont représentés par les transitions du signal et non pas par les changements d’états  insensible aux inversions de fils dans le câblage - avantage

## Slide 65: Fonctions de Codage
Codage à deux niveaux - Miller:
  Codage Manchester en supprimant une transition sur deux
Codage à trois niveaux – Bipolaire simple:
  Le signal transmis vaut 0 si la donnée vaut 0
  Le signal transmis vaut alternativement - ou + si la donnée vaut 1

## Slide 66: Fonctions de Codage
Codage à trois niveaux – BHDn*(Binary High Density):
  Variantes du code Bipolaire Simple destinée à limiter le nombre des zéros successifs en introduisant un bit supplémentaire au signal pour terminer une série de n 0 consécutifs. Ce bit supplémentaire est de même phase que le dernier 1 transmis pour pouvoir l’identifier, afin qu’il ne soit pas pris en compte dans l’information transmise.
* Codage HDBn (Haute Densité Binaire d'ordre n) ou BnZs (Bipolar with n Zero Substitution)

## Slide 67: RS-232 C (DB9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DCD
DSR
DTR
RTS
CTS
RD
TD
SG
RI
Data Set Ready
Data Carrier Detect
Data Terminal Ready
Receive Data
Transmit Data
Ring Indicator
Signal Ground
Request To Send
Clear To Send
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
ETTD (DTE)
ETCD (DCE)
NB: La flèche indique le sens du signal

## Slide 68: RS-232 C (DB25)
1
2
3
4
5
14
15
16
17
DCD
DSR
DTR
RTS
CTS
RD
TD
SG
RI
eXternal Tranmit Clock
Receive Clock
Transmit Clock
Protective Ground
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
15
15
ETTD (DTE)
ETCD (DCE)
NB: La flèche indique le sens du signal
17
17
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
PG
TCLK
RCLK
XTCLK
20
22
24
20
22
24

## Slide 69: Niveaux électriques (transitions RS-232 C)
Contrôle actif Bit de données à espace (zéro logique)
Contrôle inactif. Bit de données à marque (zéro logique)
+15 Volts
-15 Volts
+5 Volts
-5 Volts
0 Volts
Zone de transition. Niveau de contrôle indéterminé

## Slide 70: Etats & Fonctions (transitions RS-232 C)
Notation | Alternance Voltage | 
 | Positive | Négative
État binaire | 0 | 1
État du signal | Espace | Marque
Fonction | On | Off