## Slide 1: Les Réseaux
Georgios Arhodakis
Université Paris Dauphine

## Slide 2: Cette présentation est tout à fait librement réutilisable !
Ce support est constitué de la reproduction de documents utilisés pendant le cours; il ne prétend en aucune manière à l'exhaustivité et n'est destiné à être utilisé que comme une illustration dans le cadre du cours correspondant.
En tant que support de cours, ce document ne constitue pas une référence formelle et peut contenir des erreurs; ce support n'a notamment pas vocation à remplacer les normes, standards et autres spécifications techniques.
Ce support peut être réutilisé:
  - Soit en l’état;
  - Soit en l’état en modifiant le masque;
  - Soit en modifiant les visuels;
Il y a d’autant moins de « copyright » que j’ai moi-même cherché à droite ou à gauche l’idée pour le dessin de certains de ces visuels.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Slide 3: Classification Processeurs / Distance
L.A.N.  Local Area Network
M.A.N.  Metropolitan Area Network
W.A.N.  Wide Area Network
V.A.N.  Virtual Area Network

## Slide 4: Interconnexion pour la communication
Directe
Indirecte
Spécialisée
Partagée
Boucle
Complète
Mémoire
Bus
Centralisée
Décentralisée
Spécialisée
Partagée
Étoile
Boucle
Bus
Régulière
Irrégulière
Bus
Spécialisée
Partagée
Taxonomie de Anderson & Jensen
./

## Slide 5: Configurations Possibles

## Slide 6: Les îlots d’information
Connectivité de Pointe
HUB
Loop Switch
Fabric Switch
Îlots de SAN (Storage Area Network)
Interconnexion des îlots
Évolution de la structure
Connectivité WAN (Wide Area Network)
Construction de Systèmes Complets

## Slide 7: Mémoire et Interconnexion des Systèmes

## Slide 8: Médias Possibles

## Slide 9: Liaisons Possibles
Réseaux Téléphoniques Commutés (RTC) Analogiques / Numériques
Réseaux à Valeur Ajoutée (RVA ou VAN)
Réseaux Privés/Publics Réels / Virtuels (RPN, VPN)
PBX: Private/Public Branch Exchange
  (Commuters, PADs, Modems, …)

## Slide 10: Spécifications IEEE 802
802.2 Logical Link Control (LLC & MAC Sublayer)
802.1 Bridging & Management
802.3 Ethernet
802.4 Token Bus
802.5 Token Ring
802.11 Wireless LANs
802.15 Wireless PANs
802.16 Broadband Wireless MANs
802.1 Management
802 Overview & Architecture
Physical Link
Data Link
Higher Level Protocols
H.L.P.  Higher Level Protocol
D.L.  Data Link
P.L.  Physical Link

## Slide 11: Évolution des Réseaux Locaux

## Slide 12: IEEE 802 Sponsor Executive Committee
802.1 High Level Interface (HiLI)
802.2 Logical Link Control (LLC)
802.3 CSMA/CD (Ethernet)
802.4 Token Bus
802.5 Token Ring
802.6 Metropolitan Area Network (MAN)
802.7 Broadband Technical Advisory Group (BBTAG)
802.8 Fiber Optics Technical Advisory Group (FOTAG)
802.9 Integrated Services LAN (ISLAN) – Isochronous LANS
802.10 Standard for Interoperable LAN/MAN Security (SILS)
801.11 Wireless LAN (WLAN)
802.12 Demand Priority
802.14 Cable-TV Based Broadband Communication Network
802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN)
802.16 Broadband Wireless Access (BBWA)
802.17 Resilient Packet Ring Access Protocol for LAN/MAN/WAN for transfer of data packets at rates scalable to many gigabits per seconds (Resilient Packet Ring Study Group - RPRSG)
802.18 Radio Regulatory Technical Advisory Group
802.19 Coexistence Technical Advisory Group

## Slide 13: Topologies et méthodes d’accès

## Slide 14: Topologies Fondamentales – Etoile (STAR)
Routeur
Moniteur
Serveur
Laptop
X11
Imprimante
Commutateur
Scanner

## Slide 15: Topologies Fondamentales – Anneau (RING)
Routeur
Moniteur
Serveur
Laptop
X11
Imprimante
Commutateur
Scanner

## Slide 16: Topologies Fondamentales - BUS
Routeur
Moniteur
Serveur
Laptop
X11
Commutateur
Imprimante
Scanner

## Slide 17: Caractéristiques générales et méthodes d’accès
CSMA/CD
Toutes les stations doivent juger elles-mêmes quand commencer ou arrêter la transmission selon des règles prédéfinies
La transmission peut commencer à tout instant
Problèmes de Collisions
Token Passing
Un Pattern spécifique circulant sur le réseau donne le droit d’émettre.
Seule la station ayant positionné le pattern peut transmettre.
Il n’y a pas de conflit d’accès

## Slide 18: Protocoles - CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
  On peut émettre si le canal est libre (pas de porteuse)
  Si on peut émettre, tout le monde le peut (accès multiple)
  Si plusieurs émettent simultanément, il peut y avoir une collision
Stochastique  non déterministe
Adapté à des canaux peu chargés, ou à du trafic asymétrique
Limitation de distance / temps de propagation

## Slide 19: Protocoles - Passage de Jeton
Algorithme :
  Un jeton libre circule sur l'anneau
  On ne peut émettre que si l'on a le jeton libre
  On libère le jeton après que la trame de données soit revenue
  On passe le jeton libre a son voisin
Caractéristiques :
  Déterministe
  Gestion du jeton
  Utilisable sur toute topologie

## Slide 20: Comparaison des Topologies
Caractéristique de Topologie | BUS | Anneau | Etoile
Méthodes de connexion | Les nœuds sont connectés directement les uns aux autres au moyen d’un adaptateur d’interface sur un câble Backbone commun. | Nœuds physiquement connectés à 2 nœuds adjacents pour former une boucle fermée. | Les nœuds sont connectés à un nœud central unique.
Interface Station | Chaque nœud est à l’écoute du trafic et récupère uniquement les paquets qui lui sont adressés. | La transmission s'effectue de gauche à droite ou inversement et les nœuds récupèrent des données qui ne leur sont pas destinées. | Les données sont commutées au nœud central et les autres stations récupèrent uniquement le trafic qui leur est adressée.
Effets de changement | La connexion / déconnexion d’un nœud nécessite souvent la rupture du bus. | L’anneau doit être rompu pour ajouter ou enlever un nœud. Les relais sont utilisés pour maintenir l’intégrité de l’anneau et du trafic en 802.5. Si le relais tombe en panne l’anneau sera rompu. | Les changements de configuration interviennent sur le nœud central, sans interruption du trafic du réseau.
Impact d’erreurs | Aucun, même si le nœud défectueux n’est pas enlevé. | Les nœuds défectueux doivent être enlevés de l’anneau et contournés. | Aucun, puisque les nœuds défectueux ne sont pas commutés par le nœud central.
Support de transmission | Câble coaxial, Fibre Optique, Paire Torsadée, Ondes, etc. |  | 
Méthode d’accès | CSMA/CD, Passage de Jeton | Passage de Jeton | CSMA/CD, Commutation

## Slide 21: Ethernet
Bus Sériel
CSMA/CD  Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect
10 base 5 (Ethernet épais - Thick)
  Isolation optoélectronique par transceivers,
  Câble de descente à prises AUI (Attachment Unit Interface)
  Jusqu’à 5 segments (chaque segment a une longueur  500m)
10 base 2 (Ethernet fin - Thin)
  Câble coaxial fin,
  Courtes distances (la longueur d’un segment est  180m)
10 base T
  Paire Torsadée,
  Distances assez courtes -  100m
100 Mbits/sec  Fast Ethernet
1 Gbits/sec  Giga Ethernet
10 Gbits/sec  En cours de Normalisation/Test/Validation

## Slide 22: Ethernet et / ou IEEE-802.3

## Slide 23: Ethernet - IEEE 802.3 (ISO 8802.3)
Préambule: 0 & 1 alternés
SOF: Start of Frame
Adresses: 3 octets Constructeur, 3 octets alloués par celui-ci – en théorie figée dans le contrôleur
@source : unicast
@destination : unicast, multicast, broadcast
Type Ethernet: indique au pilote (driver) le protocole de niveau supérieur
Longueur IEEE 802.3 : longueur du champ de données
Données: remplissage (padding) si longueur de trame < à 64 octets
FCS: Frame Check Sequence, CRC de 32 bits

## Slide 24: Typologie IEEE 802.3
Débit Nominal
(exprimé en M bits/sec)
Longueur maximale d’un segment (en centaines de mètres, approximative, ou autre, …)
1 10 100
1000
...
2 5 T ...
Base
Broad
Broad: Large Band (BroadBand)
Base: Bande de Base (BaseBand)

## Slide 25: 10 Base 5
10 Base 5  Ethernet Épais  Thick Ethernet  Câble Jaune
10 Mbits/s
Routeur
Moniteur
Serveur
Laptop
X11
Commutateur
Imprimante
Scanner
Intervalle minimum
2,5m
In line tranceiver avec Terminateur de câble
Terminaison de câble
« Bouchon »
Vampire tranceiver
A.U.I cable

## Slide 26: 10 Base 5

## Slide 27: 10 Base 2
10 Base 2  Ethernet Fin  Thin Ethernet  Câble Coaxial
10 Mbits/s
Routeur
Moniteur
Serveur
Laptop
X11
Commutateur
Imprimante
Scanner
Intervalle minimum
0,5m
Connecteur en T
Terminaison de câble

## Slide 28: 10 Base 2

## Slide 29: Lien Inter Segment - Concept

## Slide 30: Lien Inter Segment - Métrologie
3 Segments actifs de câble jaune (Thick) * 500m/segment
2 Liens Inter Répéteur * 500m/lien
10 Câbles de descente * 50m/câble
1500m
1000m
500m
Distance maximum entre 2 E.T.T.D (D.T.E)
3000m
E.T.T.D  Équipement Terminal de Traitement de Données
D.T.E  Data Terminal Equipment

## Slide 31: Ethernet / IEEE 802.3
Multi‑Port Transceiver (fan‑out, etc.): Remplace N transceivers et la longueur de câble équivalente, il y a aussi 1 port A.U.I pour raccord au réseau

## Slide 32: Ethernet / IEEE 802.3 - 10 Base T

## Slide 33: Ethernet / IEEE 802.3 - 1* Base T
10/100/1000/? Mbits/sec sur Paire Torsadée (T.P  Twisted Pair)
Câbles de Catégorie 5 de préférence (suivant système de câblage - ICS, BCS, PDS, …)
Connecteurs RJ-45
100m maximum de l’équipement au HUB
  raccords compris,
  distance réelle (y compris montées, descentes de câble)
Trames Ethernet ou IEEE 802.3, CSMA/CD
Interconnexion à l’aide de Hub/Switch (comparable à un Fan-Out)
  Le Hub/Switch peut être administré via S.N.M.P - Managed Hubs/Switch

## Slide 34: Fast Ethernet - 100 M bits/sec
L’usage de CSMA/CD implique un diamètre restreint du réseau
Interconnexion à l’aide de Managed Hub/Switch
Basé sur Ethernet/IEEE-802.3 avec un temps de bit divisé par 10
Ne pas confondre avec 100 VG-Any-LAN

## Slide 35: Fast Ethernet - 100 M bits/sec
100 Base T4
  100 M bits/sec sur Paire Torsadée (T.P  Twisted Pair)
  4 paires
  Encodage 8B6T à 25 MHz
  Épine dorsale (Backbone) de 5mliens de 100m
  Liens de 100m maximum (équipement terminal  Hub Épine dorsale)
    raccords compris,
    distance réelle (y compris montées, descentes de câble)
    Up-link optique de 225m, liens de 100m
100 Base FX
  Utilise la couche T.P-P.M.D de F.D.D.I
  Réseau de 412m maximum en CSMA/CD
100 Base TX
  Utilise la couche T.P-P.M.D de F.D.D.I

## Slide 36: Câblage Ethernet/IEEE-802.3
F.O.I.R.L. : Fiber Optic Inter‑Repeater Link

## Slide 37: Anneau à Jeton (Token Ring)
En règle générale les LANs 802.5 sont implémentes en étoile
La taille du champ de routage diffère aussi entre LANs 802.5 et T.R.-IBM
Les spécifications de câblage IBM sont à l’origine basées sur les types de câbles IBM

## Slide 38: Anneau à Jeton - Format de Trames
Trame de Commande ou Données
Trame de Jeton

## Slide 39: 100VG‑AnyLAN
A l’initiative d’HP et d’IBM un ensemble des constructeurs ont développé un standard pour les réseaux à 100 Mbits/s, le 100VG‑AnyLAN, proposé sous la désignation IEEE‑802.12 à la commission IEEE.
100VG‑AnyLAN ne s’imposera sur le marché et son développement n’est pas poursuivi.
Le 100VG‑AnyLAN offre une plate-forme d’intégration universelle pour IEEE‑802.3 (Ethernet) et IEEE‑802.5 (Token Ring).

## Slide 40: Sous Système de Câblage
CAMPUS (câblage entre buildings)
BACKBONE (câblage vertical d’un building)
HORIZONTAL (câblage d’un étage)
Équipement de travail (câblage entre prises murales et E.T.T.D)
Administratif (panneau de brassage)
Équipement central (câblage des différents ordinateurs et l’équipement de distribution)

## Slide 41: Câblage: La paire métallique
Paire Torsadée (Twisted Pair – TP)
  Non Blindée (Unshielded)
  Blindée (Shielded)
  Ecrantée
  Catégories (3, 4, 5, 6, …)
  Faible coût & coût de pose moyen
  Sensibilité aux EMC & aux Parasites
  1 GBits/sec sur 100 m
  10 Gbits/sec en laboratoire

## Slide 42: Câblage: Le Coaxial
Âme centrale
(le cuivre)
Protection Extérieure
(Plastique, Téflon)
Blindage
(Tresse)
Protection Mécanique et Isolation
50 Ohms, 75 Ohms, Twinax
Bande de Base de ± 1 Gbits/sec sur 1 Km
300 Mbits/sec  Large Bande  450 Mbits/sec
Peu sensible aux interférences
Câble lourd, connexion aisée
Utilisation massive sur les réseaux câblés vidéo
Câble
Coaxial

## Slide 43: Câblage: La Fibre Optique
Âme centrale (le cœur)
Silice, Plastique
Protection Extérieure
(Plastique, Téflon)
Gaine
Bande passante très à extrêmement importante
Insensible aux perturbations électromagnétiques
Coût de pose faible, connexion difficile
Source optique: LED ou Laser
Fibre Optique
Fourreau Extérieur

## Slide 44: Câblage: Standards et Distances
Nom du Support | Standard | Distance / Segment
Coaxial Baseband | IEEE 802.3 10 base 5 IEEE 802.3 10 base 2 | 500 m 185 m
Paire Torsadée non blindée | IEEE 802.3 10 base T | 100 m
Paire Torsadée blindée | IEEE 802.5 | 100 m
Fibre Optique | IEEE 802.3 Fibre, EIA (ANSI Wiring Standard) F.D.D.I | 10 Km 3 Km 100 Km
Micro Wave | IEEE 802.3 10 base F | 7,2 Km / Link
Coaxial Broadband | IEEE 802.3 10 base 36 | 3.8 Km
IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers
EIA: Electronics Industries Association
ANSI: American National Standards Institute

## Slide 45: Câblage: Supports de Transmissions
Support de Transmission | Avantages | Inconvénients
Paire Torsadée | Très flexible et Câble peu cher Installation facile & rapide (compétence des équipes) Même type de câblage pour le téléphone Standard chez AT&T, IBM, … Technologie mâture, bien comprise | Les émanations peuvent être interceptées Sujet à interférences électromagnétiques externes Protection contre la FOUDRE si câble externe Réplique entre câble adjacent peut provoquer des erreurs BANDWIDTH limitée (maximum)
Coaxial BASEBAND | Coût maintenance faible Installation & connexion simple Plus grand BANDWIDTH que TP Résiste aux interférences Portée des signaux > distance que TP | Installation coûteuse Moins flexible (le THICK ne peut toujours être utilisé) Immunité plus faible que le câble BROADBAND La BANDWIDTH peut supporter une charge de 40% max. Distances et Topologies limitées Protection nécessaire si environnement hostile
Coaxial BROADBAND | Supporte des applications S/V/D Utilisation à  100% de BANDWIDTH Bonne immunité aux parasites & radiations Topologie flexible (arbre, …), Très large couverture Ne nécessite pas de protection Utilise les outils du marché (CATV) | Coût maintenance élevé Installation & Connexion difficile Exige des modems RF sur chaque DTE utilisateur Modems chers, limitent les vitesses de transmission
Fibre Optique | Très large BANDWIDTH, Très faible perte de signal Longue vie – pas de détérioration de glass Immunité contre les interférences électromagnétiques ou FR Support des applications S/V/D Petite taille & léger | Très cher Flexibilité pauvre, ne peut être plié Attachement directe difficile Qualification forte pour Installer, Connecter et Maintenir Limité sur trafic important (connexions point à point BACKBONE)

## Slide 46: Câblage Token Ring / 100 VG‑AnyLAN
Token Ring
100 VG-AnyLAN

## Slide 47: Collapsed backbone
Dans la technique du collapsed backbone ou artère rapide, le commutateur tient le rôle de l'épine dorsale du réseau local. Le backbone est reporté sur le fond de panier du commutateur, qui multiplexe les connexions au réseau local
Avantages | Inconvénients
Concentration de tous les équipements (Actifs et Brassage) | Single Point of Failure à contrôler
Facilité de gestion | Diamètre du Réseau
Homogénéité fournisseurs (VLAN, …) | Dépendance constructeur
Éventuellement coûts | Difficultés d’évolution de l’architecture
 | Souplesse limitée

## Slide 48: Réseaux Multi-protocoles
Multi protocoles: SNA, TCP/IP, IPX/SPX, …
QoS: Délais, Régularité, Fiabilité, …
Hauts Débits:
  C/S, Documents, Trafics de Service, …

## Slide 49: Les Modems2
Démodulation. En réception, il convertit les signaux analogiques en information numérique qu'il transmet ensuite au ETTD.
1Réseaux: Réseaux Téléphoniques Commutés (RTC) Analogiques / Numériques; Réseaux Publics/Privés Réels/Virtuels à commutation des Paquets;

## Slide 50: Les Modems3
Démodulation. En réception, il convertit les signaux analogiques en information numérique qu'il transmet ensuite au ETTD.
1Réseaux: Réseaux Téléphoniques Commutés (RTC) Analogiques / Numériques; Réseaux Publics/Privés Réels/Virtuels à commutation des Paquets;
Démodulation
Modulation
Décodage
Récepteur
Codage
Émetteur
Interface Réseau
Interface Ordinateur

## Slide 51: ADSL : Relation Abonné-Centrale
ATM: Asynchronous Transfer Mode
SDH: Synchronous Digital Hierarchy
DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer
PSTN (RTC): Public Switching Telephone Network (Réseau Téléphonique Commuté)

## Slide 52: ADSL : Installation Abonné

## Slide 53: ADSL : Réseau

## Slide 54: ADSL : Principe

## Slide 55: ADSL : Principe
Internetc
RTC
Bande passante
Partie RTC
Partie xDSL

## Slide 56: ADSL : Internet Rapide

## Slide 57: L’Accès à Internet depuis le ciel

## Slide 58: Satellites et Internet

## Slide 59: Internet

## Slide 60: Internet : Réseau reliant l’ensemble des réseaux
Ces origines remontent à la fin des années 1960
Sa véritable naissance date de 1974 suite à un projet de l’Advanced Research Project Agency (ARPA) mené par Vint Cerf qui donna aussi le nom INTERNET.
Son développement massif s’est opéré fin des années 1989 lors de la mise au point au CERN de Genève par Milky Wan du World Wide Web (la toile).

## Slide 61: Internet
INTERNET a fait renaître le rêve utopique d’une communauté humaine harmonieuse ou chacun s’appuie sur d’autres pour perfectionner ses connaissances et aiguiser son intelligence.
Nous estimons qu’en l’an 2020 il y aura ± 2300 millions d’utilisateurs du réseau et le temps passé devant un écran d’ordinateur sera plus grand qu’à celui passé devant l’écran de télévision.

## Slide 62: Structure en Maille de filet

## Slide 63: Inter / Intra / Extra NET

## Slide 64: Adresses et Adressage

## Slide 65: Nommage et Adressage
Réseau
Router
Unicité de :
  Nom de Machine
  Adresse Réseau
  Adresse MAC
Pour chacune de composante du réseau
Adressage: Adresse réseau unique pour chaque nœud du réseau, identifiant au niveau réseau, similaire à un numéro international de téléphone.
Nommage: Nom unique pour chaque nœud connecté au réseau, identifiant au niveau utilisateur, utilise un mécanisme d’annuaire arborescent.
Implication: Respecter et s’insérer dans les architectures globales de nommage et d’adressage du réseau considéré.

## Slide 66: F.D.D.I (Fiber Distributed Data Interface)
Caractéristiques
  Double anneau optique,
  Passage de jeton,
  100 Mbit/s,
  ANSI X3T9.5
4 spécifications:
  Medium Access Control (MAC),
  Physical Layer Protocol (PHY),
  Physical Layer Medium Dependant (PMD),
  Station Management (SMT)
Double Attachement (DAS) ou Simple (SAS) via un concentrateur
Trafic synchrone (via SMT)
Trafic asynchrone a huit niveaux de priorité

## Slide 67: Simple anneau F.D.D.I
Classe A: Équipement connecté directement au double anneau
Classe B: Équipement connecté sur l’anneau simple (concentrateur)
Classe A
Classe A
Classe B
Classe B
Classe B
Anneau Primaire
Anneau Secondaire

## Slide 68: F.D.D.I (Fiber Distributed Data Interface) Applications Possibles

## Slide 69: Câblage Redondant à Base de Fibre Optique
Relais automatique
Format de trame similaire à Token Ring (Statut rajouté en fin)
Auto-reconfiguration de l’anneau
Dispositifs de bypass

## Slide 70: Câblage F.D.D.I
SMF  Single Mode Fiber
PMD  Physical Layer Medium Dependant
LCF  Low Cost Fiber
TP  Twisted pair
Encodage :
  4B/5B NRZI à 125 MHz sur fibre
  4B/5B MLT‑3 à 125 MHz pour TP

## Slide 71: Relation OSI & IEEE 802
Qui, Quoi

## Slide 72: Relations OSI & FDDI

## Slide 73: Bus Optique
Paire Optique
en monoMode
multiMode

## Slide 74: Relations OSI

## Slide 75: Relations OSI - Repeater
802.3
802.3

## Slide 76: Relations OSI - Bridge
Trame ?
Trame ?
M.A.C. Level
L.L.C. Level

## Slide 77: Relations OSI - Bridge (M.A.C. Level)
802.3
802.3
Fonctionne au niveau M.A.C.
Homogénéité des trames
Filtrage possible (typiquement sur adresse)
Trame

## Slide 78: Relations OSI - Bridge (L.L.C. Level)
802.3
802.5
Trame 802.2
Fonctionne au niveau L.L.C  Translationnal Bridge
Hétérogénéité possible (EtherNet/802.3  Token Ring/802.5) mais interopérabilité complète délicate
Filtrage possible

## Slide 79: Relations OSI - Router
802.5
X.25

## Slide 80: Relations OSI - Gateway
MAP/TOP
Non OSI

## Slide 81: Définitions d’un LAN
Un système de communications privées construit et utilisé en exclusivité par l’utilisateur.
Un réseau d’ordinateurs (mainframe, mini‑ordinateur, micro‑ordinateur) limité géographiquement, soit dans le même immeuble soit dans un ensemble d’immeubles.
Un système d’équipements et de câblage autonome.
Est simplement un autre type de systèmes on line ou de systèmes de transmission de données, c’est à dire un système pouvant combiner la technologie d’ordinateurs avec celle de réseaux publics.

## Slide 82: Ponts et Routeurs

## Slide 83: Ponts
Réseaux de Topologie Identique (Bus, Anneau, Étoile)
Pont (Bridge)
Réseau R1
Réseau R2

## Slide 84: Ponts
Équipement de niveau 2 (couche Liaison du modèle ISO‑OSI), Agit au niveau 2
Homogénéité M.A.C., L.L.C. (Les ponts sont généralement homogènes)
Indifférent au protocole utilisé au niveau 3 (devrait être transparent)
Permet de raccorder 2  L.A.N.
Peut Limiter et / ou Structurer le trafic
Transparent / Source Routing
Locaux / Distants
M.A.C./L.L.C.

## Slide 85: Ponts Transparents
Origine Digital Equipment Corporation (DEC) dans les années 1980
Transparents aux protocoles de niveau 3 et plus
Intelligents / filtrants :
  Acquisition des adresses MAC et du réseau,
  Retransmission uniquement des trames traversantes
Capacités de filtrage sur trame peu utiles
Peuvent générer des boucles
Spanning Tree Algorithm

## Slide 86: Ponts - Source Routing
Source Routing Bridging (SRB) proposé par IBM à l’IEEE
Utilisé dans les réseaux de topologie anneau - IEEE-802.5
Source Routing géré par l’émetteur
Chaque trame contient une route complète (Source  Destination)
Pour découvrir une route vers un hôte distant, l’émetteur envoie une trame d’exploration vers la destination. Après réception des réponses, l’émetteur choisi la route.
Différents critères (métriques) sont possibles ; usuellement la première réponse reçues est choisie
Évolution : Source Route Transparent bridging (SRT)

## Slide 87: Ponts Distants

## Slide 88: Ponts - Ponts Distants
La liaison distante peut être de n’importe quel type (HDLC, propriétaire, RNIS, etc.)
Les demi‑ponts disposent généralement d’une mémoire tampon
Les capacités de contrôle de flux sont limitées
On utilise plutôt des routers ou des équipement Frame Relay

## Slide 89: Ponts - Multi Réseaux
Répéteur : répète et régénère les trames entre deux segments
Pont filtrant : Idem, mais sélectivement

## Slide 90: Le Modèle ISO/OSI

## Slide 91: Le Modèle I.S.O. - O.S.I.
Open System Interconnection of International Standard Organization
Interconnexion de Systèmes Ouverts - Organisation de Standards Internationaux

## Slide 92: Modèle: Le concept
Modèle précisant l’architecture logique d’un système ouvert (architecture en sept couches) ainsi que la description fonctionnelle de chaque couche.
Modèle de Description et non d’Implémentation
Pas une Obligation mais plutôt une Vision

## Slide 93: Modèle: Les couches
Physical Link
Data Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
1
2
3
4
5
6
7
ISO/OSI
OSI/ISO
Couche

## Slide 94: Modèle: Les principes
H. Zimmermann [Zimmermann 1980] a décrit les principes que l'I.S.O./O.S.I. avait appliqués pour arriver aux sept couches. Les plus importants sont :
Une couche doit être créée là ou un niveau différent d'abstraction est nécessaire.
Chaque couche doit avoir une fonction bien définie.
La fonction de chaque couche doit être choisie en fonction de protocoles définis comme standards internationaux.
Les limites de chaque couche doivent être choisies de façon à minimiser le flot d'information à travers les interfaces.
Le nombre de couches doit être d'une part assez grand de façon à ne pas réunir dans la même couche de fonctions distinctes, sauf contrainte, et d'autre part assez petit pour que l'architecture ne devienne pas lourde.

## Slide 95: Modèle: Couche Physique
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Physique transporte physiquement les données et décrit les caractéristiques d'interface utilisé:
  Nombre de volts pour représenter un 1 ou un 0
  Débit Binaire,
  Bit Error Rate (BER),
  Délai de transmission d’un bit (occupation d’un bit dans un intervalle de temps),
  Mode de transmission (Asynchrone, Synchrone, Iso Synchrone, Anisosynchrone, etc.),
  Facilite d’établissement de la connexion initiale ainsi que sa terminaison (facilité de connexion et d’usage),
  Distance,
  Mode d’exploitation (Simplex, Half‑Duplex, Full‑Duplex)
  Options d’exploitation (réponse automatique, appel automatique) et d’usage,
  Support de Transmission,
  Type d’interface ainsi que la mécanique rattachée (nombre de pins que le connecteur dispose, utilisation des chacune des pins, etc.),
  Coûts.

## Slide 96: Modèle: Couche Données
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Données (Liaison des Données – Data Link), plus souvent connue sous le nom de Procédure de Transmission, permet d'utiliser les services du niveau physique. Son rôle consiste à s'assurer du bon transfert des informations entre les différents équipements du réseau. Exemple: Ethernet, Token Ring, FDDI, HDLC, Frame Relay, etc.
Accès:
  Medium Access Control (MAC) en local,
  Dépend de la procédure de liaison en distant.
Transmission de données:
  Format de trame,
  Logical Link Control (LLC) en local.
Fiabilisation:
  Frame Check Séquence (FCS),
  Mécanisme d'acquittement,
  Retransmission,
  Contrôle de flux.
Optimisation:
  Fenêtrage,
  Fenêtrage Glissant.
Distant et Local

## Slide 97: Modèle: Couche Réseau
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Réseau (Network) permet de constituer un réseau a partir de liaisons. Elle permet l'établissement, le maintient et la coupure des connexions au réseau. Pour chaque connexion, elle se charge du transfert des données et du choix de l'acheminement.
Exemple: IP, X25, IPX, CLNP, etc.
Adressage Homogène
Acheminement de l’Information
Un protocole de réseau peut être:
  Fiable,
  Non Fiable.
mais aussi:
  Connecté,
  Non Connecté.
Le routage fait-il partie de la couche 3 ?
PDU (Protocol Data Unit) homogène
Gestion de la congestion

## Slide 98: Modèle: Couche Transport
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Transport assure un transport de bout en bout. Son rôle principale est d'accepter des données venant de la couche session, de les diviser en plus petites unités si nécessaire, de les passer à la couche réseau et de s'assurer que ces données sont arrivées correctement à l'autre bout.
Exemple: TCP, UDP, Transport ISO (Classe 0 à 4), etc.
Fiable ou Non Fiable
Connecté ou Non Connecté
Choix éventuel de protocoles
Accès éventuel des processus utilisateurs

## Slide 99: Modèle: Couche Session
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Session permet d'établir une session et d'en négocier les paramètres, c'est-à-dire, qu'à travers cette couche, l'utilisateur doit établir la connexion avec un processus sur une autre machine du réseau. Une fois que la connexion est établie, cette couche est capable de piloter, d'une façon ordonnée, le dialogue si l'utilisateur en a fait la demande.

## Slide 100: Modèle: Couche Présentation
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
La couche Présentation permet un accès aux données à des systèmes hétérogènes et/ou homogènes (définition de la syntaxe des éléments d'information et adaptation à chaque extrémité). Plus précisément, l'incompatibilité de représentation des nombres (Big Endian, Little Endian), l'incompatibilité du format de fichiers entre différents ordinateurs ou l'incompatibilité entre différents terminaux peut se résoudre par une représentation uniforme (Network Representation), un processus de conversion de fichier ou par une table de conversion contenant les caractéristiques des ces terminaux.
Exemple: XDR (eXternal Data Representation)

## Slide 101: Modèle: Couche Application
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
Et Bien Tout Le Reste !!!

## Slide 102: Modèle: L’organisation
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
Niveaux transparents pour l’utilisateur
Chemin de la transmission logique dans le réseau
Protocole utilisé
Description électrique et physique de la connexion de différentes composantes du réseau
Niveaux accessibles par l’utilisateur
Applications End-User
Préparation des informations pour les applications
Fonction de coordination
Établissement des liens des communications entre deux unités
Reconnaissance des utilisateurs et acquittement de leur arrivée et départ
Interface les niveaux supérieurs avec les niveaux inférieurs
Définition de la route virtuelle ou de diagramme entre deux unités physiques
Transfert de données de bout en bout
Détection et correction des erreurs

## Slide 103: Modèle: Interopérabilité des couches
Physical Link
Data Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
Physique
Données
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
1
2
3
4
5
6
7
ISO/OSI
OSI/ISO
Couche
Bit
Trame
Paquet
T.P.D.U
S.P.D.U
P.P.D.U
A.P.D.U
Interconnexion
A.P.D.U  Application Protocol Data Unit
P.P.D.U  Presentation Protocol Data Unit
S.P.D.U  Session Protocol Data Unit
T.P.D.U  Transport Protocol Data Unit

## Slide 104: Modèle: Interfaces et Services des couches
Interface Data Unit (IDU)
Les éléments actifs d'une couche sont appelées entités.
Les entités d'une couche n implémentent un service.
Les entités de même niveau communiquent de pair à pair.
La couche n est fournisseur de service pour la couche n + 1 qui est un utilisateur de service.
SDU
ICI
IDU
SDU
ICI
SDU
Header
N-PDU
SAP
Couche n+1
Couche n
Interface
Les services sont accédés à travers un Service Access Point (SAP).
Deux couches échangent des Interface Data Unit (IDU) à travers le SAP.
Un IDU est constitue d'un Service Data Unit (SDU) et d'une Interface Control Information (ICI).
Une couche transfère un SDU dans un ou plusieurs Protocol Data Unit (PDU)
Un PDU est constitué d'un Header et du SDU (ou fragment de SDU).

## Slide 105: Modèle: Fonctionnement
Utilisateur de Service
(Protocole niveau N+1)
Les services d'une couche sont fournies à un Service Access Point (Exemple : N‑SAP, T‑SAP, S‑SAP, ... )
Entre deux nœuds, chaque couche communique avec son équivalent.
Chaque couche utilise les services de la couche immédiatement inférieure et en fournit à la couche supérieure
Utilisateur de Service
(Protocole niveau N+1)
Fournisseur de Service
(Protocole niveau N)
Fournisseur de Service
(Protocole niveau N)
Protocole niveau N-1
Protocole niveau N-1
Protocol Data Unit (PDU)
Service Access Point (SAP)
Protocol Data Unit (PDU)
Protocol Data Unit (PDU)
Service Access Point (SAP)

## Slide 106: Relations OSI – Équipements1
Répéteur
Exemple: Répéteur Ethernet

## Slide 107: Relations OSI – Équipements2
Exemple: Pont Token Ring / Token Ring
Pont

## Slide 108: Relations OSI – Équipements3
Exemple: Router IP
Routeur

## Slide 109: Relations OSI – Commutateurs1
Commutateur de Cellules
Exemple: Commutateur ATM

## Slide 110: Relations OSI – Commutateurs2
Commutateur de Trames
Exemple: Commutateur Ethernet

## Slide 111: Relations OSI – Commutateurs3
Commutateur de Paquets
Exemple: Commutateur IP

## Slide 112: Relations OSI – Passerelles1
Liaison
Réseau
Liaison: Entre deux machines niveau Trame – exemple HDLC  Ethernet
Transport
Liaison
Réseau
Transport
½ Pont
½ Pont
Routeur
Réseau: Constitution d’un réseau avec n liaisons et acheminement des paquets
Transport: De Bout en Bout, Connecté (Circuit Virtuel, Pipe, …) ou Non Connecté (Message)
Passerelle
Routeur: Assemble des niveaux liaisons (trames) hétérogènes mais avec un protocole de niveaux réseaux (paquets) homogènes

## Slide 113: Relations OSI – Passerelles2
Exemple: Passerelle FTP / Ind$File
Liaison
Réseau
Transport
Liaison
Réseau
Transport
½ Pont
½ Pont
Routeur
Passerelle

## Slide 114: Relations OSI – Passerelles3
Liaison
Réseau
Passerelle  Niveau Application
Transport
Liaison
Réseau
Transport
Une Passerelle est égale à 2½ passerelles (souvent Unidirectionnelles)
Attention à la combinatoire
FTP
FTAM

## Slide 115: TCP/IP et Le Modèle I.S.O.
Interface Matérielle
Internet Protocol (IP)
Transmission Control Protocol (TCP)
User Datagram Protocol (UDP)
Processus Utilisateur

## Slide 116: R.P.C. et Le Modèle I.S.O.
Interface Matérielle
Internet Protocol (IP)
Transmission Control Protocol (TCP)
User Datagram Protocol (UDP)
Processus Utilisateur
Remote Procedure Call (RPC)
eXternal Data Representation (XDR)

## Slide 117: Réseaux & Protocoles

## Slide 118: Les Réseaux
Le Nuage
(Réseau)
Opacité: on sait ou l'on entre, on sait ou l'on sort
Imperceptibilité: Les détails du réseau doivent être invisibles/masquer pour un usager (humains ou équipement)
Uniformité: Les accès sont standardisés et banalisés pour l’ensemble des équipements
Exemples:
  Le réseau routier de France
  Le réseau téléphonique commuté publique
  Le réseau téléphonique commuté privé
  Le réseau TRANSPAC
  Les réseaux xNet (Extra / Intra / Inter)

## Slide 119: Les Réseaux - Caractéristiques
Types de Trafic
  Données
  Voix
  Vidéo
Qualité du Trafic
  Conversationnel
  Transactionnel
  En Pointe
  Débit Soutenu
  Classe de débit
  Délai de transmission
  Isochrone
  …
Protocoles
  FR (Frame Relay), SMDS, Cell Relay, ATM, …
  Publics et/ou Privés
  Connectés et/ou Data grammes
  Multi …
  NB: Le lien entre ces protocoles et ceux de niveau supérieur (IP, IPX, SNA, …) n’est pas toujours défini
Qualité de Service (QoS)
Possibilité de définir et de garantir des éléments caractéristiques comme:
  Fiabilité
  Résilience du réseau
  Sécurité
  Variabilité du temps de réponse
  Taux d’erreur
  …
Sécurité
Administration

## Slide 120: Les Protocoles
Mécanisme de contrôle + Format des échanges.
Similaire à Algorithme et Structure de Données.
Similaire à Grammaire et Vocabulaire.
Doit être complètement spécifié.
Une instance de protocole ne peut communiquer qu'avec une autre instance du même protocole.
Un protocole fournit des services au protocole ou à l'application de niveau supérieur.
Un protocole utilise les services du protocole ou du moyen de transmission de niveau inférieur.
Chaque protocole transporte les données du niveau supérieur en les encapsulant (principe des enveloppes imbriquées ou des mariochka)
Généralement les protocoles sont utilises en groupe (Famille de Protocoles), par exemple la famille des protocoles TCP/IP (IP, ICMP, UDP, TCP).
L'implémentation fait appel aux méthodes d’empilage, la raison pour laquelle sont souvent appelées Piles de Protocoles (stack).

## Slide 121: Frame Relay: Description
FR (Frame Relay - Relais de Trames) est un protocole dérivé d’ISDN destiné à fournir un service de commutation de trames associé à des éléments de qualité et type de service. FR est basé sur le LAPD d’ISDN et doit pouvoir transporter des trames contenant au minimum 4096 octets.
Les adresses, appelées DLCI (Data Link Control Identifier), sont stockées sur 10 bits et n’ont qu’une signification locale
  L’association de deux DLCI forme un circuit virtuel, établi de manière permanente (PVC – Permanent Virtual Circuit) ou temporaire (SVC – Switched Virtual Circuit)
Un circuit est caractérisé par trois éléments de type de service:
  Le débit de pointe agréé en conditions normales (hors congestion), noté CIR (Committed Information Rate)
  Le débit de pointe en excès, que le réseau essaiera d’acheminer au mieux, noté BC (Burst Committed)
  Le débit supplémentaire au dessus duquel les trames sont automatiquement rejetées à l’entrée, noté BE (Burst Exceeded)
Le contrôle de congestion emploie les mécanismes de
  DE (Discard Eligibility) – bit de DE
  FECN/BECN (Forward/Backward Explicit Congestion Notification)

## Slide 122: SMDS: Description
SMDS (Switched Multi-megabit Data Service) est un protocole d’accès défini par Bellcore (Bellcore TR-TSV-000772, mai 1991 – Generic System Requirements in support of SMDS)
Service support de données sans connexion à large bande (BCDBS - Broadband Connectionless Data Bearer Service). Recommandations I.113, I.211 et F.812 de l’ITU-T
Protocole sans connexion s’appuyant sur un mécanisme sous-jacent fiable et disposant, à priori, d’une quasi garantie d’acheminement.
Service de type data gramme dont le MTU (Maximum Transmit Unit) est de 9188 octets pour le SMDS (64 kbps pour BCDBS) au dessus de cellules de 53 octets.
La couche sous-jacente est soit IEEE 802.6 (DQDB - Distributed Queue Dual Bus - access method and physical layer specifications), soit ATM (Recommandation I.362 et I.364 de l’ITU-T) en utilisant l’AAL-3/4 (ATM Adaptation Layer 3 & 4) (Recommandation I.363 de l’ITU-T)

## Slide 123: Cellule ATM (simplifiée)
L’entête contient les informations nécessaires à l’acheminement de la cellule
Entête (5 octets)
Charge Marchande
(48 octets)
AAL
ATM
Physical Layer
ATM
Physical Layer
AAL
ATM
Physical Layer
Bit Level
Cell Level
Data Level (Données, Voix, Vidéo)
Bit Level
Cell Level
AAL s’occupe de l’insertion/extraction de la charge marchande
ATM opère l’insertion/extraction de l’entête de 5 octets
Physical Layer convertit l’information dans le format physique approprié (SONET, SDH, G.703, …)

## Slide 124: Piles de Protocoles & API

## Slide 125: Network Operating System (NOS)
Protocole(s) mais surtout Services Système sur le réseau local (LAN)
Systèmes de gestion de fichiers (NFS, EFS, JFS, AFS, …)
Systèmes de gestion d’Impressions (lpd, NetBui, rlpd, …)
Mécanismes de routage
Systèmes de gestion d’Annuaires (X500, LDAP, ActiveDirectory, …)
Pas Vraiment du Réseau, Pas Exactement des Systèmes
Exemples: NetWare, Banyan, Lan Manager, …

## Slide 126: Relation Système - Réseau
Système d’Exploitation
Gestion Réseau
IGRP
OSPF
EGP
BGP
RTMP
IS-IS
RIP
…
IP
DECNet
SNA
AppleTalk
…
HDLC
X.25
Frame Relay
SMDS
…
Ethernet
FDDI
Token Ring
Série
…
Protocoles de Routage
Protocoles de Réseau
Encapsulations
Média
IGRP: Interior Gateway Routing Protocol
RIP: Routing Information Protocol
BGP: Border Gateway Protocol
EGP: Exterior Gateway Protocol
OSPF: Open Shortest Path First
OSI ES-IS: OSI End System to Intermediate System
OSI IS-IS: OSI Intermediate System to Intermediate System
RTMP: Routing Table Management Protocol
RTP: Routing Table Protocol (VINES)
SMDS: Switched Multimegabit Data Services
(H/S)DLC: High/Synchronous Data Link Protocol
HSSI: High Speed Serial Interface
PPP: Point to Point Protocol
FDDI: Fiber Distributed Data Interface

## Slide 127: Protocoles de Routage
Routing Protocols / Characteristics | RIP | IGRP | OSPF | OSI ES-IS | OSI IS-IS | EGP | BGP | RTMP | DECnet
Static versus Dynamic | D | D | D | D | D | D | D | D | 
Distributed versus Centralized | D | D | D | D | D | D | D | D | D
Single versus Multi Path | S | M | M | S | M | S | M | S | M
Flat versus Hierarchical | F | F | H | F | H | F | F | F | H
Source versus Router Intelligent | R | R | R | R | R | R | R | R | R
Intra Domain versus Inter Domain | Intra | Intra | Intra | Intra | Both | Inter | Inter | Intra | Both
Link State versus Distance Vector | DV | DV | LS | Neither | LS | Neither | Neither | DV | LS
Metric Factors | HC | rdblm | AUN | AUN | AUN |  | AUN | HC | AUN
Metric Ranges | 1-24 | 1-28 | 1-232 | 0-210 | 0-210 | - | Not Spec. | 1-24 | 1-1022
Years SIS | +21 | +17 | +13 | +16 | +16 | +20 | +13 | +17 | +23
HC: Hop Count
AUN: Arbitrary Unit Number
Rdblm: Reliability, Delay, Bandwidth, Load, MTU
Not Specified
SIS: Since Initial Service
1-224, 1-255, …

## Slide 128: Format (générique) d'une trame
Fanion
@S | @D
Fanion
@S | @D
Contrôle
Données
Données (Padding si absence ?)
Repérage: Délimiteur de trame (Fanion)
Fanion
Données
Fanion
Fiabilité : Frame Check Sequence (FCS)
Fanion
Données
FCS
Adressage : Source et Destination
Données
FCS
Optimisation du protocole : Informations de Contrôle
Données
FCS
Autant de formats de trame que de protocoles de niveau 2
Traduction a priori irréaliste sans perte d'information
Justification de l'existence du niveau 3
Fanion
Fanion
Fanion

## Slide 129: Modes
Mode connecté :
  Généralement orienté flot d'octets, sans délimiteur de messages;
  Connexion entre exactement deux entités, pas d'adressage multiple;
  Grande transparence une fois la connexion établie;
  Utilise généralement un protocole de transport fiable.
Mode non connecté :
  Orienté Message / Datagramme;
  Délimitation naturelle des messages;
  Typage généralement par protocole applicatif (aisé);
  Adressage multiple généralement supporté;
  Adressage nécessaire pour chaque message;
  Utilise un protocole de transport fiable ou non fiable;
  Overhead système et réseau faible (par message).

## Slide 130: Mode Connecté
socket(famille, type, protocole)
bind(socket, adresseLocale, longueur adresse)
listen(socket, longueurQueue)
accept(socket, adresse, longueurAdresse)
Attente
d'une
connexion
read(socket, buffer, longueurBuffer)
write(socket, buffer, longueurBuffer)
socket(famille, type, protocole)
connect(socket, adresse, longueurAdresse)
write(socket, buffer, longueurBuffer)
read(socket, buffer, longueurBuffer)
Serveur
Client

## Slide 131: Mode Non Connecté
socket(famille, type, protocole)
bind(socket, adresseLocale, longueur adresse)
recvfrom(socket, bfr, longBfr, sts, de, longDe)
Traitement
sendto(socket, bfr, longBfr, sts, a, longA)
socket(famille, type, protocole)
sendto(socket, bfr, longBfr, sts, a, longA)
recvfrom(socket, bfr, longBfr, sts, de, longDe)
Serveur
Client
bind(socket, adresseLocale, longueur adresse)
Boucle d’attente des données
Requête
Réponse

## Slide 132: Modèle conceptuel d’ARPA
LNP
LNP
IP
TCP
TCP
IP
LNP
IP
LNP
DG
DG
CV & CF
Host
Host
Gateway
CV : Circuit Virtuel
CF : Contrôle des flots
DG : Datagram
LNP : Local Network Protocol

## Slide 133: Format d’Adresses IP
0
Host ID24Bits
NetWork ID
10
110
1110
NetWork ID
NetWork ID
Host ID16Bits
Host ID8Bits
Multi Cast28Bits
A
B
C
D
32 Bits
1111
Reservé28Bits
E

## Slide 134: Nombre de NETID et HOSTID
Class | Nombre d’adresses réseau | Nombre de nœuds dans le réseau
A | 27-2  126 | 224-2  16 777 214
B | 214-2  16 382 | 216-2  65 534
C | 221-2  2 097 152 | 28-2  254
D | None | None
E | None | None
Les NETID avec tous les bits à 0 ou tous les bits à 1 sont réservés (usage spécial)
Les HOSTID avec tous les bits à 0 ou tous les bits à 1 sont réservés (usage spécial)
1e Octet | Classe d’appartenance
0-127 | A
128-191 | B
192-223 | C
224-239 | D
240-255 | E

## Slide 135: Adresses IP Spéciales
Adresse Réseau (Network Address): Toute adresse ayant comme HOSTID 0 se réfère à l’adresse réseau. Cette adresse n’est jamais assignée à un nœud.
Nœud spécifique sur le Réseau (Specific host on this network): Toute adresse ayant comme NETID 0 se réfère à un nœud particulier sur le réseau. Ce type d’adresse assure le non routage des informations et limite le trafic localement.
Adresse de diffusion directe (Direct Broadcast Address): Toute adresse ayant comme HOSTID 1 se réfère à l’adresse de diffusion à l’intérieur du réseau NETID. Elle est utilisée par les routers pour diffuser de l’information à l’intérieur d’un réseau particulier.
Adresse de diffusion limitée (Limited Broadcast Address): Toute adresse ayant tous les bits à 1 (NETID et HOSTID) se réfère à l’adresse de diffusion à l’intérieur du réseau d’appartenance du nœud initiateur (envoie de l’information à l’ensemble des nœuds de notre réseau local).
Adresse de bouclage (Loopback Address): Toute adresse dont le 1e octet est égal à 127 désigne une adresse de bouclage. Elle sert soit pour des tests (validation des différentes couches du protocole TCP/IP), soit pour renvoyer des informations vers son PPID (Parent Process ID), soit …

## Slide 136: Adresses IP Privés
Adresse Privé (Private IP Address): Trois blocks d’adresses pouvant être utilisées par tous. Ces adresses ne sont pas routables.
Block d’adresses | Masque Réseau | Classe
10.x.x.x | 255.0.0.0 | A
176.16.0.0/12 - 176.31.255.255 173.31.0.0 | 255.255.0.0 | B
192.168.0.0 – 192.168.255.0 | 255.255.255.0 | C

## Slide 137: Format d’Adresses IP - SousAdresse
10
NetWork ID
Host ID8Bits
B
SunNet ID8Bits
10
NetWork ID
Host ID16Bits
B
Avant Sous-Adressage
Après Sous-Adressage

## Slide 138: Format d’Adresses IP - SubNet Mask
0
0
1
0
0
0
1
0
 0 
 0 
 0 
 1 
 1 
 0 
 0 
Adresse Class A, Masque du sous réseau: 8bits
0
0
1
0
0
0
1
0
 0 
 0 
 0 
 1 
 1 
 1 
 0 
Adresse Class A, Masque du sous réseau: 16bits

## Slide 139: Passerelles & Translation de Protocoles

## Slide 140: Protocoles - Passerelisation
La passerelle est un intermédiaire qui implémente les deux protocoles (ou plus éventuellement).
Une fonction sémantique d'un des protocoles est retranscrite par la passerelle en une combinaison la plus similaire possible vers un autre protocole.
Si les deux protocoles sont dissimilaires, il est difficile d'éviter une perte sémantique et fonctionnelle.
Transparence ?
Souvent utilisé au niveau application (exemple : courrier électronique)
Protocole1
f1(){};
…
…
…
fi(){};
…
…
…
fn(){};
Protocole2
f1(){};
…
…
…
fi(){};
…
…
…
fn(){};
Passerelle

## Slide 141: Protocoles - Translation
Chaque fonction sémantique (et actions correspondantes) d'un des protocoles peut être traduit dans l'autre protocole.
Implique un isomorphisme des protocoles, sinon il y a perte sémantique.
Objectif : transparence absolue, y compris notamment vis‑à‑vis des applications.
La liste des protocoles isomorphes entre eux est plutôt limitée ...
Protocole1
f1(){};
…
…
…
fi(){};
…
…
…
fn(){};
Protocole2
f1(){};
…
…
…
fi(){};
…
…
…
fn(){};

## Slide 142: Interconnexion des Réseaux
Ponts
  Avantage:
    Simplicité de mise en œuvre.
  Inconvénient:
    Goulet d'étranglement,
    Coûts de fonctionnement
Routes
  Avantage:
    Multi‑protocole,
    Relativement faibles coûts d’équipement
  Inconvénient:
    Administration complexe,
    Filtrage nécessaire,
    Congestion,
    Dimensionnement des lignes difficile,
    Partage de ressources entre protocoles délicats
Commutations
  Avantage:
    QOS possible (suivant protocole),
    Multi-protocole,
    Optimisation et partage des liens possible,
    Intégration multimédia possible.
  Inconvénient:
    Complexité et coûts des équipements,
    Optimisation nécessaire du réseau et de l'administration

## Slide 143: Protocoles Routés & Non-Routés
Routés
  Trafic localise dans les sous‑réseaux,
  Routage,
  Trafic de service local et global,
  Incidents pouvant (devant !) rester locaux,
  Commutation (niveau 2) plus aisée,
  Caractérisation du réseau possible et trafic contrôlable
Non-Routés
  Trafic global à tout le réseau,
  Pontage (usage de ponts, bridge),
  Trafic de service (broadcast compris) global,
  Incidents (tempêtes) globaux,
  Filtrage (fort) nécessaire,
  Complexité en fonction du réseau,
  Commutation peu aisée si réseau multi site,
  Caractérisation du réseau difficile et trafic non contrôlable.

## Slide 144: Routage Statique & Dynamique
Réseau1
Router
Réseau2
Router
Réseau1
Router
Router
Réseau2
Router
Router
Un seul chemin  route statique (Router vers Router)
Plusieurs chemins  routage dynamique (entre Routers)
Routage Statique et/ou Dynamique
Protocoles de routage interne (RIP, OSPF) ou externe (EGP, BGP) à un xNET
Architecture de réseau (plan d’adressage et de routage nécessaire si taille important)

## Slide 145: Sécurité: Systèmes, Réseaux, Applications
Réseau local
Router
Réseau distant
Modems
Concentrateur
Réseau distant
Router
Sécurité
Réseau
Sécurité système (répertoires, fichiers, périphériques, …)
Sécurité système/sous-systèmes (SGBD-?, moniteurs divers, applications, administrateurs, …)
Sécurité d’accès au système (root/admin, comptes utilisateurs, services système & réseau, …)
Sécurité d’accès aux données (fichiers et répertoires des utilisateurs et/ou des applications, …)
Modems
Sécurité d’application
Sécurité réseau
Sécurité d’accès physique
Physique (d’accès)
Système
Utilisateur
Application

## Slide 146: Administration Répartie
Réseau
Mandataire
Système d’administration
(NMS – Network Management System)
Entité d’administration
MIB  Management Information Base
MIB
Agent
MIB
Agent
MIB
Agent
MIB
Agent
MIB
Agent
Protocole d’administration
SNMP  Simple Network Management Protocol
CMIP  Common Management Information Protocol
Protocole d’administration
Capacités du système d’administration
Les différents éléments d’équipements sont gérés par l’agent

## Slide 147: Collapsed backbone
Dans la technique du collapsed backbone ou artère rapide, le commutateur tient le rôle de l'épine dorsale du réseau local. Le backbone est reporté sur le fond de panier du commutateur, qui multiplexe les connexions au réseau local
Avantages | Inconvénients
Concentration de tous les équipements (Actifs et Brassage) | Single Point of Failure à contrôler
Facilité de gestion | Diamètre du Réseau
Homogénéité fournisseurs (VLAN, …) | Dépendance constructeur
Éventuellement coûts | Difficultés d’évolution de l’architecture
 | Souplesse limitée

## Slide 148: Réseaux Multi-protocoles
Multi protocoles: SNA, TCP/IP, IPX/SPX, …
QoS: Délais, Régularité, Fiabilité, …
Hauts Débits:
  C/S, Documents, Trafics de Service, …

## Slide 149: Protocoles & Détection d'erreurs1
La détection d'erreur est effectuée en utilisant une Séquence de Contrôle de caractère ou de bloc, concaténée au caractère ou au bloc à transmettre par le transmetteur, et, vérifiée par le récepteur. Cette Séquence de Contrôle est calculée depuis le contenu du caractère ou du bloc, de façon à ce que toute altération des bits du caractère ou du bloc (erreurs introduites par la ligne ou non, …) se traduise en une Séquence de Contrôle différente de celle calculée avant altération du caractère ou du bloc.
Pour plus d'efficacité, cette détection d'erreurs peut être effectuée simultanément sur deux niveaux:
  Caractère
  Block
suivant trois méthodes:
  LRC (Longitudinal Redundancy Check)
  LRC/VRC (Longitudinal Redundancy Check / Vertical Redundancy Check)
  CRC (Cyclic Redundancy Check)
Donnée(s)
SC

## Slide 150: Protocoles & Détection d'erreurs2
Bloc
Caractère
CRC
LRC/VRC
LRC

## Slide 151: Protocoles & Séquence LRC
Pour chaque caractère transmis, un bit supplémentaire dit de parité, a été inséré pour permettre le contrôle de la parité du caractère avant et après la transmission. Ce bit de parité vaut 0 si le nombre de 1 parmi les 7 ou 8 bits d'information est pair, et, il vaut 1 dans le cas contraire. La vérification de la parité à la réception permet de détecter les erreurs simples, plus particulièrement les erreurs se présentant en nombre impair. Cette description définit le contrôle, dit longitudinal ou, contrôle LRC (Longitudinal Redundancy Check). Ci-après le codage du caractère A et de sa parité.
0
1
0
0
0
0
0
1
A
4116
6510
1018
P

## Slide 152: Protocoles & Séquences LRC/VRC/CRC
Stx
N°B
Indépendamment du contrôle niveau caractère décrit précédemment, à la fin de chaque block d'informations transmis, un ou deux caractères sont ajoutés qui permettent la validation ou le rejet du bloc reçu. Ces caractères sont le résultat d'un contrôle Longitudinal ou Vertical (la combinaison des deux est beaucoup plus efficace), contrôle LRC/VRC (Longitudinal Redundancy Check / Vertical Redundancy Check) ou, d'un calcul sur des codes cycliques ou polynomiaux, contrôle CRC (Cyclic Redundancy Check).
S
y
s
t
è
m
e
&
R
é
s
e
a
u
x
.
FCS
Stx
N°B
R
é
s
e
a
u
x
&
S
y
s
t
è
m
e
.
FCS
XOR
LRC/VRC

## Slide 153: Protocoles & Séquence LRC/VRC
La protection des caractères peut être améliorée si nous convenons de disposer, en colonne un nombre déterminé de caractères et, de compléter chaque ligne et chaque colonne par un bit de contrôle en utilisant la règle de parité. Les caractères sont ensuite transmis ligne par ligne. Si une seule erreur se produit sur cet ensemble de caractères, le bloc est rejeté. Nous pouvons ainsi détecter et corriger l'erreur. Ce type de contrôle est plutôt connu sous le nom de contrôle BCC (Block Check Character) et il est souvent utilisé avec des procédures de commande basées sur le caractère, comme par exemple la procedure BSC (Binary Synchronous Communication) développé par IBM (International Business Manufacturing) [Conard 1980].
0100 0001 0
0101 0001 1
0011 0101 0
0010 0101 1
LRC
VRC
Caractères transmis

## Slide 154: Protocoles & Séquence CRC1
Les deux méthodes décrites peuvent être quelques fois suffisantes. En pratique, une autre méthode est en utilisation universelle : le code polynomial (connu aussi comme Contrôle Cyclique Redondant ou CRC). Ce type de contrôle est utilisé par des procédures orientées bit (bit dépendent), comme HDLC (Hight Data Link Control) ou SDLC (Synchronous Data Link Control) [Carlson 1980].

## Slide 155: Protocoles & Séquence CRC2
Quelques Polynômes
  CRC-12: x12+x11+x3+x2+x+1
  CRC-16: x16+x15+x2+x+1
  CRC-CCITT: x16+x12+x5+x+1
Tous les trois contiennent x+1 comme facteur premier.
Le CRC-12 est utilisé dans les cas ou la longueur du caractère est de 6 bits.
Les autres deux sont utilisés pour des caractères de 8 bits.
Un polynôme sur 16 bits, tel que le CRC-16 ou le CRC-CCITT, détecte toutes les erreurs simples ou doubles, toutes les erreurs avec un nombre impair de bits, toutes les erreurs de longueur 16 ou moins, 99.997% des erreurs sur 17-bits, et 99.998% des erreurs sur 18-bits ou plus.
Les calculs exigés pour effectuer le contrôle peuvent paraître compliqués, mais un registre à décalage peut suffire pour réaliser le calcul et sa vérification.

## Slide 156: Protocoles & Séquence CRC3
Probabilité de détection d’erreur [Stallings 1988] |  | 
Type d’erreur | CRC-16 | CRC-32
Bit unique | 1 | 1
2 bits (consécutifs ou non) | 1 | 1
Nombre impair de bits | 1 | 1
Nombre de bits consécutifs en erreur inférieur à la longueur du CRC | 1 | 1
Nombre de bits consécutifs en erreur égal à la longueur du CRC | 1-(1/215) | 1-(1/231)
Nombre de bits consécutifs en erreur supérieur à la longueur du CRC | 1-(1/216) | 1-(1/232)
Message  Nombre Binaire
Message / Nombre Premier = Reste
Nombre Premier de 17 bits  Reste de 16 bits
Nombre Premier de 33 bits  Reste de 32 bits
Le reste est inséré à l’émission (champs FCS - Frame Check Sequence) et recalculer à la réception
Si FCSRxmit <> FCSRecalculé  Erreur

## Slide 157: Protocoles & Séquence CRC4
L’algorithme de Calcul du CRC
Soit r le degré du polynôme générateur G(x). Concaténer r bits à zéro à la fin du message, de telle façon qu'il contienne (m + r) bits, et corresponde au polynôme xrM(x).
Diviser le polynôme xrM(x) par G(x) en utilisant la division modulo 2.
Soustraire le reste de la division (lequel a toujours r bits ou moins) du polynôme xrM(x) en utilisant la soustraction modulo 2. Le résultat est le message à transmettre. L'appeler polynôme T(x).

## Slide 158: Protocoles & Séquence CRC5
L’arithmétique sur les polynômes
10011011
11001010
01010001
00110011
11001101
11111110
L’Addition modulo 2.
La Soustraction modulo 2.
11110000
10100110
01010110
01010101
10101111
11111010

## Slide 159: Protocoles & Séquence CRC6
Calcul CRC à la transmission
11010110110000
10011
10011
10011
00001
00000
00010
00000
00101
00000
01011
00000
10110
10011
01010
00000
10100
10011
01110
00000
1110
10011
1100001010
Polynôme générateur G(x) = x4+x+1
Reste R(x) de la division

## Slide 160: Protocoles & Séquence CRC7
Calcul CRC à la réception
Polynôme générateur G(x) = x4+x+1
11010110111110
10011
10011
10011
00001
00000
00010
00000
00101
00000
01011
00000
10111
10011
01001
00000
10011
10011
00000
00000
0000
10011
1100001010
Reste R(x) de la division
T(x) + E(x) éventuellement
En recevant le message concaténé, le récepteur le divise par G(x), c’est à dire calcule [T(x) + E(x)]/G(x). T(x)/G(x) est toujours égal à zéro, ainsi le résultat du calcul est simplement E(x)/G(x). Les erreurs qui arrivent à correspondre au polynôme contenant G(x) comme un facteur de celui-ci passeront inaperçues, mais toutes les autres seront détectées.

## Slide 161: Protocoles & Correction d'erreurs
Directe: Le récepteur détecte et corrige automatiquement certaines erreurs. Ce principe est utilisé lorsque la probabilité d'erreurs de transmission est grande et / ou lorsqu'il est impossible de conserver une copie des données transmises, par exemple, donnée télémétrique en provenance de satellite. La technique du codage de HAMMING est parfois utilisée pour assurer cette fonction.
Retransmission: Le récepteur ne fait que détecter les erreurs. Ce principe est efficace lorsque la probabilité d'erreur sur le bloc d'information est faible (5%) et qu'une copie du bloc peut être conservée pour une retransmission du bloc. Cette retransmission peut être effectuée suivant trois méthodes:
  1. Retransmission avec Arrêt et Attente
  2. Retransmission Continue
  3. Retransmission par répétition sélective

## Slide 162: Acquittement Positif - Retransmission
Protocole avec acquittement positif
Retransmission
Séquencement
Fenêtre de 1
L’émetteur envoie un block et attend l’acquittement correspondant
Pour chaque block reçu, le récepteur envoie un acquittement de même numéro de séquence
L’éventuelle duplication des paquets et acquittements est gérée à l’aide du numéro de séquence
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+3)
Block(n+4)
Block(n+2)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+3)
Ack
Ack
Ack
Ack

## Slide 163: Acquittement Positif – Time Out
Protocole avec acquittement positif
Retransmission
Séquencement
Fenêtre de 1
Gestion du Temps (Timer)
L’émetteur arme un timer à l’émission du Block, si le timer expire (Time Out) l’émetteur retransmet le Block
Sur réception de l’acquittement le timer est désarmé
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+3)
Block(n+3)
Block(n+2)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+3)
Ack
Ack
Ack
Ack
Ack perdu
Block(n+4)
Ctrl(n+3)

## Slide 164: ARQ - Ack
L'émetteur transmet un bloc n d'information et attend un accusé de réception positif ou négatif. Si cet accusé est négatif, il retransmet le bloc n, sinon il transmet le bloc (n+1). Un accusé de réception peut tarder à arriver par suite d'un problème quelconque (récepteur, ligne, …). Dans ce cas, passée une certaine temporisation (time out), le bloc sans accusé est retransmis. Si après plusieurs tentatives, la retransmission d'un même bloc est toujours défectueuses, la liaison est déclarée en panne. Ce type de retransmission, noté ARQ-ACK (Automatic Request Repeat - Acknowledge) est mise en œuvre sur des liaisons de données exploitées en full ou half duplex.
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+3)
Block(n+3)
Block(n+2)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+3)
Ack
Ack
Ack
Ack
? perdu
Block(n+4)
Ctrl(n+3)
Nak

## Slide 165: ARQ – Nak
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+2)
Block(n+3)
Block(n+1)
Ctrl(n+1)
Ignoré
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Nac(n+1)
Ack(n+3)
Block(n+4)
Ctrl(n+3)
Cette méthode, notée ARQ-NAK (Automatic Request Repeat - Negative Acknowledge), est utilisable sur des liaisons de données exploitées en full duplex. L'émetteur transmet les blocs d'information successivement, sans attendre d'accusé de réception entre deux blocs. Il ne s'interrompt que, lorsqu'il reçoit un accusé de réception négatif. Le bloc erroné ainsi que les blocs qui les suivaient sont alors retransmis.

## Slide 166: Retransmission – Répétition Sélective
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+3)
Block(n+4)
Block(n+1)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+3)
Nac(n+1)
Ack(n+4)
Block(n+5)
Ctrl(n+4)
Cette méthode présente un progrès supplémentaire par rapport aux autres, et, comme la précédente, est utilisable sur des liaisons de données exploitées en full duplex. Lorsqu'une erreur est détectée par le récepteur, il y a transmission d'un accusé de réception négatif concernant le bloc erroné. Alors, le transmetteur retransmet uniquement le bloc rejeté par le récepteur et reprend la transmission à l'endroit ou il l'a laissé.

## Slide 167: Retransmission – Fenêtrage Glissant
Temps
Ctrl(n)
Block(n)
Block(n+1)
Block(n+2)
Block(n+4)
Block(n+5)
Block(n+3)
Ctrl(n+1)
Ctrl(n+2)
Ctrl(n+3)
Ctrl(n+4)
B-Ack(n+1)
Block(n+6)
Ctrl(n+5)
Le récepteur acquitte successivement les paquets; à chaque acquittement reçu par l'émetteur, son crédit d'émission est incrémenté jusqu'au maximum initial
B-Ack(n)
B-Ack(n+2)
B-Ack(n+3)
B-Ack(n+4)
A chaque émission, le crédit d'émission est décrémenté; à zéro il est interdit d'émettre
L'émetteur a un crédit d'émission de la taille de la fenêtre
Protocole avec acquittement positif
Retransmission
Séquencement
Fenêtre de n (en général 4)

## Slide 168: Procédures
Une procédure comprend un ensemble des protocoles qui lui permettent de contrôler et de gérer l'ensemble d'une communication depuis son Établissement jusqu'à sa conclusion. Ainsi nous pouvons dire qu'une procédure est, en général, structurée comme une série bien ordonnée de processus logiques enchaînés les uns aux autres et appelés phases de la procédure [Conard 1980].
Connexion Physique
Connexion Logique
Transport des Données
Déconnexion Logique
Déconnexion Physique
A noter que, parmi les cinq phases montrées, deux, la connexion et la déconnexion, sont associées avec la couche physique du modèle O.S.I.

## Slide 169: Réseau - Processus Concurrents

## Slide 170: Réseau - Processus Inter opérables

## Slide 171: Réseau - Processus Client/Server

## Slide 172: Réseau: Stratégie
 |  |  |  | Protocole | 
 |  |  |  | Mode ¬Connecté | Mode Connecté
Stratégie | Itérative |  | Mono Thread |  | 
 |  |  | Multi Thread |  | 
 | Concurrente | Processus Multiples | Mono Thread |  | 
 |  |  | Multi Thread |  | 
 |  | Processus Unique | Mono Thread |  | 
 |  |  | Multi Thread |  | 

## Slide 173: Protocoles WWW / WAP
Pile IP
(TCP, UDP, ...)
TLS - SSL
HTTP
*ML (HTML, VML, …),
*Script (JavaScript, VBScript, ASPScript, …)
SMS
USSD
CSD
IS-136
CDMA
CDPD
PDC-P
GPRS
UMTS
EDGE
etc.
GSM
Bearers:
Datagram Protocol (WDP)
Transport Security Protocol (WTLS)
Transaction Protocol (WTP)
Session Protocol (WSP)
Application Environment (WAE)
Wireless Markup Language (WML)
802.3
802.4
802.5
802.11
802.15
etc.
Bearers:
Sources: Georges Arhodakis - WAP Forum

## Slide 174: Le modèle

## Slide 175: SMS (Short Message Service)
Messages de 160 caractères
Temps de latence à chaque envoie de 3 à 5 secondes (store & forward)
Protocole de communication propriétaire (non TCP/IP)

## Slide 176: CSD (Circuit Switched Data)
Débit 14,4 Kbps
Pas de temps de latence (usage de PPP)
Protocole de communication basé sur TCP/IP

## Slide 177: Consultation en ligne d’informations issues d’Internet adaptées en WML à partir d’un mobile GSM/WAP
L’Usage

## Slide 178: Demain

## Slide 179: Bibliographie
[Connard 1980] J.Conard, Character Oriented Data Link Control Protocols, IEEE, 1980.
[Zimmermann 1980] H.Zimmermann, O.S.I. Reference Model - The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection, IEEE, 1980.
[Carlson 1980] D.Carlson, Bit Oriented Data Link Control Procedures, IEEE 1980.

## Slide 180: Distance de Hamming
Puissance des codes en fonction de la Distance de Hamming |  | 
Distance de Hamming | Erreurs | 
 | Détectables | Corrigeables
1 | 0 | 0
2 | 1 | 0
3 | 2 | 1
4 | 3 | 1
5 | 4 | 2
La Distance de Hamming entre deux nombres binaires est le nombre de bits à modifier pour passer de l’un à l’autre

## Slide 181: Parité
None  Pas de Parité
Mark  1’s
Space  0’s
Paire  Somme totale = 0
Impaire  Somme totale = 1
Transmissions Asynchrones  Paire
Transmissions Synchrones  Impaire
Distance de Hamming = 2